## Slide 1: Тема 4. Основні типи динамічної пам’яті

## Slide 2
З М І С Т
1.Класифікація динамічної пам’яті.
2. Асинхронні динамічні ОЗП.
3. Синхронні динамічні ОЗП.

## Slide 3: Класифікація динамічних ОЗП: а) мікросхеми для основної пам’яті б) мікросхеми для відеоадаптерів

## Slide 4: Пам’ять типу FPM
Тип пам’яті застосовувався у всіх 286-386 комп’ютерах
Частота 66 МГц
Схема читання FPM - 5-3-3-3

## Slide 5: Пам’ять типу EDO
характеризується збільшеним порівняно з FPM часом збереження даних на виході мікросхеми
схема читання 5-2-2-2
системної шина 75 МГц

## Slide 6: Пам’ять типу BEDO
використовується пересилання даних пакетами (burst)
працює за схемою 5-1-1-1 (разом 8 тактів)
функціонує на частоті аж до 83 МГц

## Slide 7: Пам’ять типу EDRAM
мікросхема EDRAM має більш швидке ядро і внутрішню кеш-пам’ять
Середній час доступу – 10 нс
в ролі кеш-пам’яті використовується статична пам’ять (SRAM) ємністю 2048 біт
ядро EDRAM має 2048 стовпців, кожний з котрих з’єднаний з внутрішньою кешпам’яттю.

## Slide 8: SDRAM – пам’ять Кардинальні відмінності SDRAM від попередніх типів пам’яті
синхронний метод передачі даних на шину;
конвеєрний механізм пересилання burst-пакета;
використання кількох (двох або чотирьох) внутрішніх банків пам’яті;
передача частини функцій контролера пам’яті логіці, що вкладена в саму ІМС.

## Slide 9: Структура SDRAM

## Slide 10: DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
За принципами роботи DDR SDRAM пам’ять схожа на SDRAM, але, на відміну від неї, може приймати і передавати дані на обох фронтах тактових 10 імпульсів. Це подвоює швидкість передачі даних

## Slide 11: Особливості, що відрізняють SDRAM архітектури SDR та DDR

## Slide 12: SLDRAM - пам’ять (Synchronous Link DRAM)
синхронізує дані фронтом і зрізом тактового імпульсу
містить розширений файл програмувальних регістрів і справляється з великою кількістю команд
набір команд у SLDRAM значно збільшений, що дуже полегшує роботу контролера
швидкість передачі не перевищує 1 Гб/с на кожен розряд при частоті 400 МГц

## Slide 13: DR DRAM (Direct Rambus DRAM)
різновид швидкої динамічної пам’яті (RD RAM – Rambus Direct RAM) з довільним доступом

## Slide 14: Принцип організації пам’яті DR DRAM

## Slide 15: Відмінності організації ОЗП на базі SDRAM і DR DRAM