## Slide 1: Лекція 3. Забезпечення надійності технічних систем резервуванням
План
1. Способи резервування технічних систем, схемні позначення.
2. Класифікація видів структурного резервування.
3. Аналіз схем надійності технічних систем (загальне резервування, поелементне резервування).

## Slide 2
Основними напрямками забезпечення надійності сільськогосподарської техніки слід вважати:
Обмеження рівня діючих навантажень
Використання структурних методів підвищення надійності (це зменшення кількості елементів з послідовним з’єднанням і збільшення паралельних (по надійності).
Резервування.
Резервування – використання додаткових засобів і можливостей для збереження роботоздатності машини при відмові одного або декількох елементів.

## Slide 3
Енергетичний резерв – запас потужності, який може використовуватись в екстремальних умовах експлуатації, а також при старінні машин. Особливо він важливий в умовах дії нестандартних навантажень. Запас потужності буває необхідним для попередження раптових відмов.
Параметричне резервування – включає збільшення функціональних параметрів об’єкта з метою підвищення його надійності в залежності від режиму роботи.

## Slide 4
Тимчасове резервування - це резервування, яке передбачає використання надлишкового часу.
У випадку застосування зазначеного виду резервування передбачається можливість поновлення функціонування технічного засобу після того, як воно було перервано в результаті відмови, шляхом його відновлення.
При цьому також передбачається, що на виконання технічним засобом необхідної роботи приділяється час, свідомо більший мінімально необхідного.
Резервування по міцності - полягає в підвищенні можливостей машини до сприйняття навантажень.
Застосовуються в: механічних; електричних; пневматичних; гідравлічних і електронних системах.
Резервування по міцності в механічних системах полягає в:
а - збільшення запасу міцності;
б - використовування кращих матеріалів;
в - збільшення площі перерізу деталей.

## Slide 5
Функціональне резервування – наявність в машині (об’єкті, технічному засобі) функціональних можливостей більших ніж мінімально необхідно для її роботи.
Наприклад, для виготовлення деталі використовується група верстатів, кожен з яких може виконувати одну з послідовних операцій обробки. Функціональним резервуванням буде в цьому випадку введення в технологічну лінію універсального або багатоопераційного верстата.

## Slide 6
Графік узгодження технологічних операцій ремонтної майстерні:
тимчасове резервування;
функціональне резервування.

## Slide 7
Структурне резервування – полягає у використанні додаткових елементів, які не є функціонально необхідними і використовуються тільки для заміни тих, що відмовили.

## Slide 8: Інформаційне резервування
Інформаційне резервування - полягає у використанні інформації для забезпечення працездатності машин.
Прикладами інформаційного резервування є багаторазова передача одного і того ж повідомлення по каналу зв'язку; застосування при передачі інформації по каналах зв'язку різних кодів, що виявляють і виправляють помилки, які з'являються в результаті відмов апаратури і впливу перешкод; введення надлишкових інформаційних символів при обробці, передачі і відображенні інформації.

## Slide 9: Інформаційне резервування ЗПРК
Точки контролю основних елементів засобу для приготування і роздавання
кормів з вертикальним шнеком

## Slide 10
Інформаційне резервування ЗПРК
Схема забезпечення надійності кормозмішувача «DeLaval».

## Slide 11
Схема розташування ножів засобу приготування і роздавання кормів
Резервування підсистем і систем
Функціональне резервування
Приклади резервування елементів авіаційних систем

## Slide 12
Структурне резервування
по рівню резервування
загальне
розділь-не
по способу включення резерву
постійне
заміще-ння
по стану резерву
наванта-жений
ненаван-тажений
по кратності резерву
однокра-тний
багато-кратний
Класифікація видів структурного резервування
Основний елемент – елемент основної фізичної структури об'єкта, мінімально необхідної для нормального виконання об'єктом його завдань.
Резервний елемент – елемент, призначений для забезпечення працездатності об'єкта в разі відмови основного елемента.

## Slide 13: Структурне резервування
1. По рівню резервування:
загальне;
роздільне;
2. По способу включення резерву:
- постійне;
- заміщенням;

## Slide 14
3. По стану резерву:
- навантажений;
- ненавантажений;
4. По кратності резерву:
- однократний;
- багатократний.

## Slide 15
Кратність резервування
Основний параметр резервування – кратність (m).
m – може бути цілою і дробною кратністю
Приклад: m = 4/2 (m - дробне (за позначенням); 4 – резервних; 2 – основних; всього 6)
Якщо скоротити m=4/2=2 (m – ціле; 2 – резервних; всього 6)

## Slide 16
Система з послідовним з’єднанням підсистем (елементів)
- ймовірність безвідмовної роботи системи
Структурна схема надійності системи кормозмішувача

## Slide 17
- ймовірність безвідмовної роботи системи для експоненціального закону розподілу
- ймовірність безвідмовної роботи системи при послідовному з’єднанні
- частота відмов

## Slide 18
- середнє напрацювання на відмову відмов
- інтенсивність відмов
- інтенсивність відмов для випадку, коли є Νі – число елементів і-го типу і r – число типів елементів

## Slide 19
Загальний метод резервування, виріб резервується в цілому, з постійно включеним резервом і цілою кратністю (m – ціле).
Рі(t) – ймовірність безвідмовної роботи і-го елементу на
протязі часу t;
n – число елементів основного чи резервованого ланцюга;
m – число резервних ланцюгів (кратність резервування) m=m/1.
Ймовірність безвідмовної роботи дорівнює:

## Slide 20
Схеми структурного резервування (загального)
а) Схема розташування молотків і втулок на
вісі подрібнювального ротора кормодробарки
б) Схема загального резервування
подрібнювального ротора кормодробарки
в) Схема загального резервування подрібнювального ротора кормодробарки
віссю підвісу, з молотками та втулками

## Slide 21
При експоненціальному законі надійності
де
- інтенсивність відмов нерезервованого (основного)
або любого з m резервних ланцюгів.
Тср0 – середній час безвідмовної роботи нерезервованого (основного) або любого з з m резервних ланцюгів.

## Slide 22
Роздільне резервування при якому резервуються
окремі частини виробу (з постійно
включеним резервом і з цілою кратністю).
Рі – ймовірність відмовної роботи і-го елементу;
mі – кратність резервування і-го елементу;
n – число елементів основного ланцюга.

## Slide 23
Схема структурного резервування (роздільного)
а) Схема розташування молотків і втулок на
вісі подрібнювального ротора кормодробарки
б) Схема загального резервування подрібнювального ротора кормодробарки
з віссю підвісу, з молотками та втулками
в) Схема роздільного резервування подрібнювального ротора кормодробарки молотками та втулками
г) Схема роздільного резервування подрібнювального ротора кормодробарки
молотками

## Slide 24
Для експоненціального закону розподілу

## Slide 25
Для рівнонадійних елементів і однаковій кратності резервування

## Slide 26
https://www.youtube.com/watch?v=p9GLH4s26aA&t=12s
Резервування ЗПРК DemI-mix
Назвати на прикладі ЗПРК DemI-mix способи резервування