## Slide 1: Використання імітаційного моделювання для розрахунку показників надійності технічних систем. Забезпечення надійності складних машин, як технічних систем.
План
Оптимізація резервування.
Недоліки резервування

## Slide 2
Необхідність оптимізації резервування можна пояснити наступним чином, якщо ми маємо основне з’єднання елементів тобто послідовне, то:
1
2
3
. . .
п
де Рі – ймовірність безвідмовної роботи і-го елементу (підсистеми)
Якщо отримана ймовірність безвідмовної роботи системи Рс не задовольняє необхідній Р0.
Рс<Р0,
то шляхом використання резервування треба підвищити надійність до бажаючого рівня.
Це говорить про неоднозначність можливих рішень і про необхідність пошуку оптимального резервування.

## Slide 3
Допустимо, що система складається з трьох послідовно з’єднаних елементів:
Для кожного з елементів системи справедлива функція Рі(хі) яка визначається рівнянням:
де Fі – ймовірність відмови і-го елементу.
хі – кількість резервних елементів для і-го елементу.
Якщо прийняти, що:
Р0=0,95 – необхідне значення ймовірності безвідмовної роботи системи

## Slide 4
Складемо таблицю залежностей Рі від хі
Кількість резервних елементів, хі | Р1(х1) | Р2(х2) | Р3(х3)
0 | 0,9 | 0,8 | 0,7
1 | 0,99 | 0,96 | 0,91
2 | 0,999 | 0,99 | 0,973
3 | 0,999 | 0,9984 | 0,9919
4 | - | 0,99968 | 0,99757
5 | - | 0,999936 | 0,999271
6 | - | - | 0,999781
7 | - | - | -
Необхідні значення Р(Х)≥Р0 можна отримати наступним чином:
Довільно вибираємо х1 з такою умовою щоб: Р1(х1)>Р0
Потім вибираємо таке значення х2, щоб
3. Находимо х3 з умови:

## Slide 5
Візьмемо для прикладу, що х1=1 при якому Р1(х1)=0,99 (див. табл.) і знайдемо:
Тобто і якості х2 можна вибрати х2≥1 так, як Р2(1)>0,9595
(табл.. отриманого розрахунком) Р2=0,96
Розрахуємо Р3
Як видно з таблиці х3 може бути не менше 6.

## Slide 6
Виходячи з цього маємо:
ХІ=[1, 1, 6]
Така система забезпечує необхідний рівень надійності (ймовірності безвідмовної роботи), але по аналогії можуть бути отримані й інші варіанти систем, які забезпечують необхідний рівень.

## Slide 7
Наприклад:
ХІІ=[1, 2, 2]
Виникає проблема: якому із рішень надати перевагу?
Щоб вирішити питання треба встановити відповідний критерій переваги.
ХІІІ=[2, 1, 3]

## Slide 8
Якщо в якості критерія вибрати економічний, пов’язаний з додатковими витратами на резервування, то вибір системи буде залежати від вартісних затрат на елементи. Допустимо, що вартість резервованих елементів буде мати значення:
С1=1 од.;
С2=2 од.;
С3=0,5 од.
Тоді, розглядаючи отримані варіанти ХІ, ХІІ і ХІІІ, маємо, що вартість
І – 6 од;
ІІ – 6 од;
ІІІ – 5,5 од.
Таким чином, при економічному критерії найкращим буде варіант ХІІІ.

## Slide 9
Отже, аналізуючи вище сказане, можна сформулювати 2 задачі оптимального резервування
Забезпечити необхідний заданий рівень ймовірності безвідмовної роботи системи, яка складається із п послідовно з’єднаних елементів (підсистем) при умові, що додаткові затрати будуть
мінімально можливими, тобто знайти при
умові, що
2. Забезпечити максимально можливе значення ймовірності безвідмовної роботи системи, яка складається з п послідовно з’єднаних елементів (підсистем) при умові, що додаткові затрати не будуть перебільшувати деякого заданого значення, тобто:
при умові

## Slide 10
Такі двоякі задачі оптимального резервування можна вирішувати різними методами.
Методи:
Простого перебору варіантів (він і був вище використаний).
Невизначених множників Лагранжа.
Випуклого програмування.
Лінійного програмування.
Динамічного програмування.

## Slide 11
Недоліки резервування
Недоліки пов’язані насамперед із збільшенням ваги, об’єму, вартості систем. Але, крім цього суттєвим є природні обмеження, які заважають нескінченному збільшенню резервних елементів. Треба оптимізувати кількість резервних елементів тільки з точки зору їх надійності незважаючи на все інше.
Та обставина, що елемент конструкції може помилково спрацьовувати, пояснює, чому використання великої кількості резервних елементів може бути небажаним з точки зору надійності. Само спрацювання елементів (від вібрації, дії зовнішнього середовища тощо) може призвести до відмови системи і обмежує ступінь резервування в розумних границях. В цілому – це складна проблема.
Поняття „неправильного функціонування” включає в себе всі градації від повної відмови до функціонування, яке виходить за межі технічного завдання.