## Slide 1: Експериментальні дослідження
План
1. Класифікація, типи і завдання експерименту
2. Основні питання методології експериментальних досліджень
3. Розробка план-програми експерименту
4. Теорія подібності. Види подібності. Числа подібності
5. Вимірювання, їх види і класи
6. Помилки і похибки вимірювань, їх види. Природа виникнення, основні принципи і методи їх усунення
7. Визначення мінімальної кількості вимірювань

## Slide 2: 1. Класифікація, типи і завдання експерименту
За кількістю змінних експерименти класифікують на одно- і багатофакторні.
Об'єкти досліджень в експериментах діляться на статистичні й детерміновані, керовані й некеровані.
Залежно від способу вибору рівнів факторів (значень незалежних змінних) експерименти діляють на пасивні й активні.
Експериментальні дослідження класифікують також на якісні і кількісні, лабораторні та промислові. Останнім часом все більшого поширення набувають автоматизовані експериментальні дослідження.
Розрізняють також експерименти: відсіваючі, порівняльні, екстремальні, описові та експерименти зі складання діаграм стану.

## Slide 3
Завдання експерименту можна віднести до одного з таких типів:
– завдання вимірювання деякої величини при фіксованих умовах (для отримання довідникових даних, які потім будуть використовувати в теоретичних чи конструкторських розрахунках);
– завдання перевірки гіпотези (підтвердити (або спростувати) за допомогою експерименту ту чи іншу теорію; довести, що вироби, виконані за новою технологією, перевершують за своїми параметрами старі зразки; виявити фактори, що впливають на інтересаючу дослідника величину (наприклад, термін служби приладу); виявити зв'язок між різними характеристиками об'єктів (або підтвердити відсутність такого зв'язку) та інше). Завдання такого роду вирішують за алгоритмом статистичної перевірки гіпотез;
– завдання з'ясування механізму явища;
– завдання оптимізації (типова задача конструкторських та технологічних розробок);
– динамічні вимірювання;
– класифікація спостережень, або розпізнавання образів.

## Slide 4: 2. Основні питання методології експериментальних досліджень
Експериментальне дослідження включає ряд етапів:
формулювання мети,
висування гіпотези про досліджуваний об'єкт,
планування експерименту,
проведення експерименту,
обробка та аналіз результатів,
перевірка правильності висунутої гіпотези,
висування нової гіпотези,
перевірка умов закінчення експерименту,
планування нового експерименту.

## Slide 5: 3. Розробка план-програми експерименту
Існують два основних критерії, на основі яких проводять вибір точок, що відповідають умовам проведення досліду:
1) відносна точність даних на різних ділянках області планування;
2) характер експериментальної функції.
Є два основних типи однофакторного експерименту: послідовний і рандомізований (випадковий).
Послідовний експеримент доцільний в наступних випадках:
1) якщо відомо, що він невідтворюваний;
2) коли система (об'єкт), яку випробовують, має деякі особливості, які можна виявити лише при отриманні даних в регулярній послідовності (при аналізі стабільності технологічного процесу механічного оброблення);
3) якщо тривалість, вартість або складність експериментів такі, що рандомізований експеримент недоцільний.
Рандомізація плану експерименту може бути досягнута з допомогою:
1) таблиці випадкових чисел;
2) «ігрового» методу;
3) запровадження спеціальних блоків.

## Slide 6: 4. Теорія подібності. Види подібності. Числа подібності
Подібність умов однозначності включає подібності: геометричну, тимчасову, фізичних величин, граничних і початкових умов.
Геометрична подібність об'єктів (систем) дотримується, якщо відношення всіх подібних розмірів двох порівнюваних об'єктів є величиною постійною.
Тимчасова подібність дотримується, якщо відношення між подібними інтервалами часу процесу зберігає постійне значення.
Подібності фізичних величин дотримуються, якщо відношення значень цих величин для подібних процесів у моменти часу, що збігаються, є величиною постійною.
Подібність граничних умов визначають тим, що всі значення величин, що характеризують ці умови на границях системи, для співпадаючих точок у моменти часу, що збігаються, знаходяться в постійних співвідношеннях.
Подібність початкових умов означає, що в момент, коли починають вивчення процесу (початковий момент), дотримуються подібності полів всіх фізичних величин у всьому об’ємі, охопленому досліджуваним процесом.

## Slide 7: Схема отримання чисел подібності

## Slide 8
Числа подібності, що представляють собою відношення двох однойменних величин і отримуються безпосередньо з умов завдання дослідження, називають параметричними числами подібності.
Числа подібності, складені з середніх значень фізичних величин, називають середніми числами подібності.
Лінійний розмір, що включають в число подібності, та який є найхарактернішим для системи, що розглядають, називають визначальним, або характерним лінійним розміром.
Рівність визначальних чисел подібності (критеріїв) є умовою подібності процесів.

## Slide 9: 5. Вимірювання, їх види і класи
Вимірювання – це визначення значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.
Мета спостереження – фіксація факту настання якої-небудь певної події.
Вимірювання можна розділити на три групи: прямі, непрямі й спільні.
Залежно від точності результатів можна виділити три класи вимірювань:
1) еталонні, результат яких повинен мати максимально можливу точність при досягнутому рівні техніки і науки (вимірювання фізичних констант);
2) контрольно-повірочні, при яких помилка результату не перевищує заздалегідь заданого допуску (вимірювання в повірочних або контрольно-вимірювальних лабораторіях при перевірці приладів);
3) технічні, помилку результатів яких визначають характеристиками вимірюваного комплексу.

## Slide 10: 6. Помилки і похибки вимірювань, їх види. Природа виникнення, основні принципи і методи їх усунення
Систематична помилка залишається постійною протягом однієї серії вимірювань або змінюється за яким-небудь законом.
Систематичні помилки за характером їх прояву можна розділити на чотири групи:
Помилки, природа яких відома, а величина може бути досить точно визначена.
Помилки відомого походження, але невідомої величини (похибка вимірювальних приладів, яку визначають іноді класом точності приладу).
Неявні помилки, про існування яких можна і не підозрювати, хоча вони можуть бути досить значними і тому небезпечними.
Помилки, зумовлені властивостями об'єкта і не пов'язані безпосередньо з вимірювальними операціями.
Випадкова помилка виникає в результаті спільного впливу різних випадкових факторів
Груба помилка (промах) обумовлена часто недостатньою увагою експериментатора.

## Slide 15: 7. Визначення мінімальної кількості вимірювань

## Slide 16: Дякую за увагу!