## Slide 1: Проектування вбудованих систем керування
к.т.н., доц. Лендєл Т.І.

## Slide 2: Сервопривід
Сервопривід – привід з управлінням через від’ємний зворотній зв'язок, що дозволяє точно керувати параметрами руху. Сервопривід з мотором (серводвигун) призначений для приведення в рух пристроїв керування через обертання вихідного валу.

## Slide 3: Розподіляються серводвигуни за наступними факторами
конструкція двигунів (статор, ротор);
необхідні системи регулювання;
система зворотнього зв’язку (датчики).

## Slide 5: Конструкція сервоприводу
Керуючий сигнал передає інформацію щодо положення вихідного валу. Вал пов'язаний з потенціометром, який визначає його положення. Контролер згідно опору потенціометра і значенням керуючого сигналу визначає, в який бік потрібно обертати мотор, щоб отримати потрібне положення вихідного валу.

## Slide 6: Керуючі сигнали
Двигун постійного струму являє собою простий двигун, який потребує різної полярності на своїх двох кінцях. Якщо ця полярність в прямому напрямку, то двигун постійного струму рухається в одному напрямку, і якщо ми змінимо полярність, то двигун буде рухатися в протилежному напрямку.

## Slide 7: Реле
Реле - елемент автоматичних пристроїв, який при впливі на нього зовнішніх фізичних явищ стрибкоподібно приймає кінцеве число значень вихідної величини. Найчастіше — електричний комутаційний апарат, який автоматично виконує певні перемикання контрольованого ним електричного кола.
Для управління різними виконавчими пристроями, комутації кіл, управління приладами в електроніці активно застосовуються електромагнітні реле

## Slide 8: Класифікація реле
Реле класифікують за такими ознаками: роду вхідних фізичних величин, на які вони реагують; завдань, які вони виконують у системах керування; будови, тощо.
За видом фізичних величин, розрізняють електричні, механічні, теплові, оптичні, магнітні, акустичні та інші реле. Слід зазначити, що реле також, може реагувати не лише на значення певної величини, але і на різницю значень (диференційне реле), зміну знаку величини (поляризоване реле) або швидкість зміни вхідної величини.
Реле зазвичай, складається з трьох основних складових: сприймального, проміжного та виконавчого елементів.
Сприймальний (первинний) елемент, визначає контрольовану величину та перетворює її на іншу фізичну величину. Проміжний елемент, порівнює значення цієї величини із заданим значенням і, у разі його перевищення, передає первинний вплив, на виконавчий елемент. Виконавчий елемент передає вплив від реле у керовані електричні кола. Ці елементи може бути виконано самостійно, або об'єднано між собою.
За улаштуванням виконавчого елементу, розрізняють контактні та безконтактні реле. Контактні реле впливають на кероване коло, за допомогою електричних контактів, замкнений або розімкнений стан яких, дозволяє забезпечити або повне замикання, або повний механічний розрив вихідного електричного кола. Безконтактні реле впливають на кероване коло, шляхом різкої (стрибкоподібної) зміни параметрів вихідних, електричних кіл (опору, індуктивності, ємності) або зміни рівня напруги (струму).
Сприймальний елемент у залежності від призначення реле та роду фізичної величини, на яку він реагує, може мати різні виконання як за принципом дії, так і за улаштуванням. Наприклад, у реле максимального струму або реле напруги, сприймальний елемент виконано у вигляді електромагніту, а у реле тиску — у вигляді мембрани або сильфона, у реле рівня — у вигляді поплавця тощо.

## Slide 9: Будова реле
Будова реле досить проста. Його основою є котушка, що складається з великої кількості витків ізольованого проводу. Всередину котушки встановлюється стрижень з м’якого заліза. В результаті виходить електромагніт. Також в конструкції реле присутній якір. Він закріплений на пружному контакті. Сам же пружний контакт закріплений на ярмі. Разом зі стрижнем і якорем ярмо утворює магнітопровід. Якщо котушку підключити до джерела струму, то магнітне поле, що утворилося, намагнічує осердя. Він, в свою чергу, притягує якір. Якір укріплений на пружному контакті. Далі, пружний контакт замикається з іншим нерухомим контактом. Залежно від конструкції реле, якір може по-різному механічно управляти контактами.

## Slide 10
Комутовані контакти реле можуть мати своє конструктивне виконання. Так, наприклад, розрізняють нормально-розімкнені контакти, нормально-замкнені контакти та контакти на перемикання (перекидні).
Нормально розімкнені контакти – це контакти реле, які знаходяться в розімкненому стані доти, доки через котушку реле не потече струм.
Нормально замкнені контакти – це контакти реле, що знаходяться в замкненому стані, доки через котушку реле не почне текти струм.
Перекидні контакти – це комбінація з нормально-замкнених і нормально-розімкнених контактів. У перекидних контактів є спільний провід, який переключається з одного контакту на інший

## Slide 11
COIL 12VDC – це номінальна напруга спрацьовування реле (12В).
12А 120VAC (скорочення AC позначає змінний струм).
потужність реле Bestar BS-115C становить 360мВт. (P = U * I. де значення номінальної напруги спрацьовування (12В) і споживаного струму (30 мA) реле Bestar BS-115C)

## Slide 13: Схема підключення реле

## Slide 14: Схема підключення до плати Arduino
Реле модуль має 3 виводи: VCC (+), GND (-), IN (вивід вхідного сигналу).

## Slide 15: Дякую за увагу!