## Slide 1: Реалізація проектів платформи Arduino в середовищі Proteus
Лектор: к.т.н., доц. Лендєл Т.І.

## Slide 2: Програма Blink в Arduino IDE

## Slide 6: Панель керування проекту Proteus

## Slide 10: Приклад проекту

## Slide 11: Діаграма входів Arduino Mega 2560

## Slide 12
Взаємодія Arduino з датчиками та виконавчими пристроями

## Slide 13
Arduino – це відкрита програмована апаратна платформа для роботи з різними фізичними об’єктами, що являє собою просту плату з мікроконтролером, а також спеціальне середовище розробки для написання програмного забезпечення мікроконтролера.

## Slide 14: платформи Arduino:
Due – нова плата на базі ARM мікропроцесора 32bit Cortex-M3 ARM SAM3U4E;
Leonardo – остання версія платформи Arduno на Atmega32u4 микроконтролері. Відрізняється рознімом microUSB, за розмірами збігається з UNO;
Yun – нова плата з вбудованою підтримкою WiFi на базі Atmega32u4 та Atheros AR9331;
Micro – нове компактне рішення на базі Atmega32u4;
Uno – найпопулярніша версія базової платформи Arduino USB. Uno має стандартний порт USB. Arduino Uno багато в чому схожа з Duemilanove, але має новий чіп ATMega8U2 для послідовного підключення по USB і нове, більш зручне маркування входів/виходів. Платформа може бути доповнена платами розширення;
Arduino Ethernet – контролер з вбудованою підтримкою роботи по мережі і з опціональною можливістю живлення по мережі за допомогою модуля POE (Power over Ethernet);
Duemilanove – є передостанньою версією базової платформи Arduino USB. Підключення Duemilanove здійснюється стандартним кабелем USB. Після підключення вона готова до використання. Платформа може бути доповнена платами розширення;
Diecimila – попередня версія базової платформи Arduino USB;
Nano – це компактна платформа, що підключається до комп’ютера за допомогою кабелю USB Mini-B;
Mega ADK – версія плати Mega 2560 з підтримкою USB host інтерфейсу для зв’язку з телефонами на Android і іншими пристроями з USB інтерфейсом;
Mega2560 – нова версія плати серії Mega. Побудована на базі Atmega2560 з використанням чіпа ATMega8U2 для послідовного з’єднання по USB порту;
Mega – попередня версія серії Mega на базі Atmega1280; 
Arduino BT - платформа з модулем Bluetooth для бездротового зв’язку і програмування. Сумісна з платами розширення Arduino; 
LilyPad- платформа, що розроблена для проектів, пов’язаних з одягом, іграшками, оскільки може зашиватися в тканину; 
Fio – платформа, що розроблена для бездротових застосувань. Fio містить рознім для радіо Xbee, рознім для батареї LiPo і вбудовану схему підзарядки;
Mini – найменша платформа Arduino. Прекрасно працює як макетна модель, або, в проектах, де простір є критичним параметром. Платформа підключається до комп’ютера за допомогою адаптера Mini USB;

## Slide 15: Світлодіод
Світлодіод, або світловипромінюючий діод (LED — Light Emitting Diode) - напівпровідниковий прилад, що випромінює некогерентне світло при пропусканні через нього електричного струму
Є блакитний світлодіод з робочою напругою 3В і робочим струмом 20 мА. Необхідно підключити його до джерела з напругою 5В. Визначити опір струмообмежуючого резистора
Розрахунок опору струмообмежувального резистора виконується за формулою:

## Slide 16
Є блакитні світлодіоди з робочою напругою 3В і робочим струмом 20 мА. Треба підключити 3 світлодіоди до джерела 15В
Uгасяча= Uживлення – N * Uсвітлодіода,
де N – кількість світлодіодів.
Розрахунок ділянок електричного кола систем проходить згідно закону Ома та првил Кірхгофа.