## Slide 1: ПРИРОДА І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

## Slide 2: План лекції:
1. Ерозія грунтів як «тінь» світового землеробства
2. Класифікація ерозійних процесів
3. Фізичні основи ерозії грунтів

## Slide 3: Інформаційні джерела
Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"
Закон України "Про охорону земель"
Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів. Підручник.- К.:Урожай, 2005.- 300 с.
Булыгин С.Ю., Неаринг М.А. Формирование экологически сбалансированных агроландшафтов: проблема эрозии. – Харьков:Эней,1999.-272с.

## Slide 4: Ерозія грунтів як «тінь» світового землеробства
Д.С. Ліхачев (1984)
писав, що взаємовідносини людини і природи - це відносини двох культур, кожна з яких «соціальна» і має свої «правила поведінки». У зв’язку з цим, суспільство при використанні ландшафтів безумовно зобов’язане глибоко знати і поважати їх

## Slide 5
Світовий форум з питань стану і розвитку довкілля узагальнив дані щодо розвитку деградаційних процесів грунтового покриву Землі:
повне руйнування грунтів - 1%;
катастрофічний стан грунту - 15%;
кризовий стан грунту - 46%;
початок прояву процесу деградації грунтів -38%.

## Slide 6
найбільшу "вагу" серед процесів деградації мають процеси водної і вітрової ерозії:
36 і 28% відповідно

## Slide 7
ПРИРОДНИЙ ЛАНДШАФТ - це яскравий приклад самодостатньої і саморегулюючої відкритої термодинамічної системи з прямими і зворотними зв`язками між елементами, сталість, спрямованість і швидкість розвитку якої детермінуються надходженням сонячної енергії і умовами зволоження

## Slide 8
В.А. Ковда (1981)
писав, що врожай на полях в десяток-сотню гектарів, при інших рівноцінних умовах, у більшості випадків вищий, ніж на полях в сотні і тисячі гектарів. Причина полягає у порушенні принципу гетерогенності екосистеми, що веде до дестабілізації ландшафтів, падіння продуктивності сільськогосподарського виробництва.

## Slide 9
АЛ - це інженерна споруда (конструкція), яка повинна проектуватися і будуватися переважно інженерними методами на розрахунковій кількісній основі, що потребує наявності відповідних математичних всіляко верифікованих моделей тих процесів, які визначають стабільність і продуктивність земель.

## Slide 10: Класифікація ерозійних процесів
Розрізняють три види поверхневого стоку:
дощовий
повеневий при сніготаненні
поливних вод
Їм відповідають три види ерозії:
дощова ерозія (або зливова)
ерозія при сніготаненні
іригаційна ерозія
Необхідною умовою виникнення водної ерозії грунту є стік поверхневих вод або поверхневий стік.

## Slide 11
Схематично: в зоні Полісся робота (об’єм) ерозії від повеневих вод при сніготаненні вище за дощову ерозію
у Лісостепу – на рівні
у Північному Степу – нижча у 2-3 рази
на півдні України – добігає до нуля
Ерозія при сніготаненні відрізняється меншою інтенсивністю, але більшим терміном проявлення, ніж дощова ерозія.

## Slide 12
За морфологічними ознаками ерозійних форм розрізняють:
поверхневу ерозію, або змив грунту
лінійну ерозію, або розмив грунту.
Кожний з видів ерозії може проявлятися у вигляді змиву або розмиву грунту, але у більшості випадків – і змиву і розмиву, що визначається місцезнаходженням ділянки на схилі

## Slide 13
Небезпеку ерозії можна виражати через співвідношення інтенсивності ерозійних втрат до швидкості грунтоутворення
Якщо це співвідношення дорівнює одиниці і менше, ерозія відсутня більше одиниці – має місце прискорена ерозія

## Slide 14: Фізичні основи ерозії грунтів
Основні гідравлічні характеристики потоку
Поперечний переріз потоку, який є перпендикулярним до лінії току, має назву живого перерізу потоку (w) см2 або м2.
Довжина лінії контакту живого перерізу з річищем потоку зветься периметром зволоженості (P) м або см

## Slide 15
Для широких річищ периметр зволоженості істотно не відрізняється від ширини потоку і тому можна вважати, що гідравлічний радіус приблизно дорівнює глибині потоку. Для прямокутного річища можна записати:
де: b – ширина річища, м
Н – глибина потоку, м
За умови, коли b>>Н, RH.

## Slide 16
Об’єм води, що протікає скрізь поперечний переріз потоку за одиницю часу, зветься витратою потоку (Q), яка вимірюється у м3/с чи л/с.
Довжина шляху, який проходить вода за одиницю часу, зветься швидкістю потоку (u) і вимірюється у м/с або см/с

## Slide 17
Режими течії
Ламінарний режим характеризується паралельноцівковим рухом без створення вихорів
Турбулентний режим – хаотичний безпосередній рух, коли цівки постійно відхиляються і перетинаються одна з одною

## Slide 18
Коефіцієнт шорсткості поверхні
Для прямих річищ без рослин коефіцієнт шорсткості (nп) обумовлюється розміром виступів:
nп=0,0441/6,  - висота виступів шорсткості, м.
Коефіцієнт шорсткості відбиває шорсткість, яка створюється рівнозернистими і різнозернистими грунтами, що формують ложе річища

## Slide 19
При малих швидкостях потоку коефіцієнт шорсткості, окрім виступів, визначається ще й швидкістю потоку:
nп=0,050,017+0,0652e-10,65V
де e – основа натурального логарифму
V – середня швидкість потоку, м/с

## Slide 20
Поняття – вододільна лінія, водозбірна площа, басейн
Вододільною лінією (або водорозділом) називається лінія, яка проходить за найвищими токами місцевості. Від водорозділу поверхневі води стікають у різні боки.
Площа, обмежена вододільною лінією, має назву водозбірної площі, або водозбору.

## Slide 21
Елементи балансу води для басейну
Рівняння водного балансу для басейну за певний термін можна записати так: x=y+a+b
де x – об’єм атмосферних опадів;
y – об’єм поверхневого стоку;
a – об’єм води, що витрачається на випаровування і транспірацію;
b – об’єм води, що надходить у грунт і підгрунтові води

## Slide 22
Для багаторічного терміну b добігає нуля і тоді: xy+a
Після ділення на x одержуємо:
Відношення об’єму поверхневого стоку до об’єму опадів (річної чи конкретної дії) називається коефіцієнтом стоку ()

## Slide 23
Мінливість стоку
Забезпеченість стоку – частота проявлення стоку розрахованої величини за певний термін, яку визначають у відсотках
Якщо стік буває не менше певної величини один раз за 10 років, то забезпеченість дорівнює 10%, 5 разів за 100 років – 5%
Але це вірно для сніготанення. Для злив (маються на увазі поодинокі зливи) замість років береться кількість злив, яких за рік може випадати декілька

## Slide 24
Для розрахунку забезпеченості низка спостережень розміщується у порядку зменшення і далі використовується формула:
де Р – забезпеченість, %;
m – порядковий номер числа у ряду, що зменшується;
n – загальне число членів ряду

## Slide 25
Фізичний сенс критичних швидкостей водного потоку
На дні розташована частка, яка має середній діаметр d.
На передню грань частки сила потоку впливає позитивно, а тильну – негативно через створення за часткою зони вихорів і циркуляцій. Сума цих сил називається лобовою силою (Рл), яка намагається перевернути частку через точку опори

## Slide 26
Найбільша швидкість потоку, при якій ще не відбувається переміщення частки, називається нерозмиваючою швидкістю Vн:
Де B – емпіричний коефіцієнт;
 - щільність частки;
0 – щільність рідини.
Слід відмітити, що поняття “нерозмиваюча швидкість” не має фізичного сенсу щодо реальних грунтів.

## Slide 27: Висновок
Стан земельних ресурсів України викликає все більше занепокоєння у зв’язку із прискореним паданням родючості грунтів: зменшується вміст і погіршується якість грунту, підсилюються процеси ерозії, вторинного засолення і осолонцювання, розростаються ареали техногенно забруднених і порушених грунтів.
Найбільш небезпечними для ґрунтового покриву є водна та вітрова ерозія

## Slide 28: Контрольні питання для самоперевірки
1. Назвіть основні причини поширення ерозійних процесів у світі і в Україні.
2. Чому протиерозійне упорядкування території є основною передумовою формування екологічно сталих агроландшафтів?
3. Дайте характеристику видів ерозії грунтів за морфологічними ознаками.
4. З яким режимом течії (водних потоків) пов’язані процеси водної ерозії?
5. На яку забезпеченість поверхневого стоку ведуться розрахунки при проектуванні гідротехнічних протиерозійних споруд, лісомеліоративних та агротехнічних заходів?

## Slide 29: Дякую за увагу