## Slide 1
Лектор : Бакуліна Валентина Михайлівна
8. Лекція на тему:
Улаштування фундаментів
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ

## Slide 2: ЗМІСТ
1. Улаштування стрічкових фундаментів
2. Улаштування монолітної плити
3. Заглиблення заздалегіть виготовлених паль
4. Виготовлення монолітних паль
5. Особливості влаштування паль у складних умовах
6. Улаштування фундаментів глибокого закладання

## Slide 3
УЛАШТУВАННЯ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

## Slide 6
МОНОЛІТНІ СТРІЧКОВІ ФУНДАМЕНТИ
СТРІЧКОВІ ФУНДАМЕНТИ ПІД СТІНИ ВЛАШТОВУЮТЬ ЗДЕБІЛЬШОГО МОНОЛІТНИМИ АБО ЗІ ЗБІРНИХ БЛОКІВ. МОНОЛІТНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ СТРІЧКОВІ ФУНДАМЕНТИ ВИКОНУЮТЬ У ВИГЛЯДІ НИЖНЬОГО АРМОВАНОГО ШАРУ Й НЕАРМОВАНОЇ АБО МАЛО АРМОВАНОЇ ФУНДАМЕНТНОЇ СТІНИ, НАД ЯКОЮ РОЗТАШОВУЮТЬ СТІНИ БУДІВЛІ.

## Slide 7
УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОЇ ПЛИТИ
СУЦІЛЬНІ ФУНДАМЕНТИ (МОНОЛІТНА ПЛИТА) ВИГОТОВЛЕНІ З МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ. ЗА КОНСТРУКТИВНИМ РІШЕННЯМ ВОНИ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У ВИГЛЯДІ ГЛАДКОЇ ПЛИТИ (ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗБІРНИМИ СТАКАНАМИ ПІД КОЛОНИ), ГЛАДКОЇ ПЛИТИ З МОНОЛІТНИМИ СТАКАНАМИ, РЕБРИСТОЮ ПЛИТИ І ПЛИТИ З КОРОБЧАСТИМ ПЕРЕТИНОМ.

## Slide 8
ЗАГЛИБЛЕННЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИГОТОВЛЕНИХ ПАЛЬ
РОЗРІЗНЯЮТЬ РІЗНІ ЗА ФОРМОЮ І КОНСТРУКТИВНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ПАЛІ, ЩО ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАВОДАХ, У МАЙСТЕРНЯХ І НА ПОЛІГОНАХ, ДОСТАВЛЕНІ НА БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК І БУДЬ-ЯКИМ МЕТОДОМ ЗАГЛИБЛЕНІ У ҐРУНТ. ВОНИ БУВАЮТЬ ЦИЛІНДРИЧНІ, ПРИЗМАТИЧНІ, ПІРАМІДАЛЬНІ, З ЖОРСТКИМ ПОТОВЩЕННЯМ СТВОЛА, З РОЗШИРЕННЯМ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ, З ГВИНТОВИМ РОЗШИРЕННЯМ СТВОЛА

## Slide 9
ЦИЛІНДРИЧНІ ПАЛІ МОЖУТЬ БУТИ ДЕРЕВ’ЯНИМИ, ВИГОТОВЛЕНИМИ ЗІ СТОВБУРА ДЕРЕВА, ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ, МЕТАЛЕВИМИ
ЦИЛІНДРИЧНІ ПАЛІ

## Slide 10
ПРИЗМАТИЧНІ ПАЛІ ПЕРЕВАЖНО ВИГОТОВЛЯЮТЬ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ.
ПРИЗМАТИЧНІ ПАЛІ
  ПАЛІ КВАДРАТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ЗІ СТОРОНОЮ 25–40 СМ АРМУЮТЬ ЧОТИРМА ПОЗДОВЖНІМИ СТЕРЖНЯМИ І ОХОПЛЮЮЧИМИ ХОМУТАМИ.
  ПРЯМОКУТНИЙ ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ПАЛЬ МАЄ НИЗКУ ПЕРЕВАГ ПЕРЕД КВАДРАТНИМ – БІЛЬША НЕСІВНА ЗДАТНІСТЬ БОКОВОЇ ПОВЕРХНІ, ВИТРИМУЄ БІЛЬШЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, НЕДОЛІКИ – УСКЛАДНЕННЯ ПІД ЧАС ЗАГЛИБЛЕННЯ.
  ТРИКУТНИЙ ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ПАЛІ ЗБІЛЬШУЄ БОКОВУ ПОВЕРХНЮ У 1,4 РАЗА ПО ВІДНОШЕННЮ ДО РІВНОВЕЛИКОГО КВАДРАТНОГО.
  ТАВРОВИЙ ПЕРЕРІЗ МАЄ ПРАКТИЧНО ТІ САМІ ПЕРЕВАГИ, ЩО І ТРИКУТНИЙ, АЛЕ ВИГОТОВЛЕННЯ ТАКОГО ПРОФІЛЮ ДОСИТЬ ВАРТІСНЕ І ТРУДОМІСТКЕ.
  ДВОТАВРОВИЙ ПЕРЕРІЗ ПРАЦЮЄ АНАЛОГІЧНО ПРЯМОКУТНОМУ І ДАЄ ЗМОГУ ДОСЯГТИ ЗНАЧНОЇ ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛУ, АЛЕ ВИГОТОВЛЕННЯ ТАКОЇ ПАЛІ ПОТРЕБУЄ ЗНАЧНИХ ВИТРАТ.

## Slide 11
СЕРЕД ПІРАМІДАЛЬНИХ ПАЛЬ ВИДІЛЯЮТЬ МАЛОПІРАМІДАЛЬНІ Й ПІРАМІДАЛЬНІ.
  ЗА ФОРМОЮ МАЛОПІРАМІДАЛЬНІ ПАЛІ З КОНУСНІСТЮ 3–8 % СХОЖІ НА ПРИЗМАТИЧНІ, АЛЕ МОЖУТЬ СПРИЙМАТИ ВЕРТИКАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА 40–60 % БІЛЬШЕ, НІЖ ПРИЗМАТИЧНІ.
  ПІРАМІДАЛЬНІ ПАЛІ З РОЗМІРАМИ ОСНОВ 80×80 СМ ТА 10×10 СМ І 2,8–3,2 М ВИСОТОЮ УСПІШНО ЕКСПЛУАТУЮТЬ У ЩІЛЬНИХ ҐРУНТАХ. НАЙЕФЕКТИВНІШІ ЦІ ПАЛІ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ, ОСОБЛИВО В СПОРУДАХ, ДЕ ВИНИКАЄ РОЗПІР (ТРИШАРНІРНІ АРКИ ТА РАМИ).

## Slide 12
  ПАЛІ З ЖОРСТКИМ ПОТОВЩЕННЯМ СТВОЛА В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ВИПАДКАХ, КОЛИ ДІЄ ВЕРТИКАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, А ҐРУНТИ ШАРУВАТІ З ДУЖЕ СЛАБКИМ ШАРОМ ҐРУНТУ ЗВЕРХУ.
  ПАЛІ З РОЗШИРЕННЯМ СТВОЛА, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ, ВИКОНУЮТЬ У БАГАТЬОХ КОНСТРУКТИВНИХ ВАРІАНТАХ, ПРИНЦИП ЯКИХ ЗВОДИТЬСЯ ДО ТОГО, ЩО ДО НИЖНЬОГО КІНЦЯ ПАЛІ НА ШАРНІРАХ ПРИКРІПЛЮЮТЬ ДВІ – ЧОТИРИ ПЛИТИ (ЛОПАТІ) З МЕТАЛУ АБО ЗАЛІЗОБЕТОНУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК
  ПАЛІ З ГВИНТОВИМ РОЗШИРЕННЯМ МАЮТЬ У НИЖНЬОМУ КІНЦІ ГВИНТОВУ СПІРАЛЬ У 1,5–2 ОБЕРТИ З ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ.
МАШИНИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПАЛІ В ПОТРІБНОМУ ПОЛОЖЕННІ, ЯК ПРАВИЛО, ВЕРТИКАЛЬНО, А ТАКОЖ РОБОЧИЙ ОРГАН, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОГО ЗАГЛИБЛЮЮТЬ ПАЛІ, НАЗИВАЮТЬ КОПРАМИ

## Slide 13
МЕХАНІЧНИЙ МОЛОТ – ЦЕ ВАЖКА ЧАВУННА ВІДЛИВКА, ЯКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛЕБІДКИ ПІДНІМАЮТЬ НА ВИСОТУ, А ПОТІМ СКИДАЮТЬ НА ВЕРХНЮ ЧАСТИНУ ПАЛІ. МАСА МОЛОТІВ СЯГАЄ 8–10 Т І БІЛЬШЕ, ВОНИ МАЮТЬ ВЕЛИКУ ПОТУЖНІСТЬ, АЛЕ НИЗЬКУ ПРОДУКТИВНІСТЬ.
ПАРОПОВІТРЯНИЙ МОЛОТ – ЦЕ ЗАМКНЕНИЙ ПОРОЖНІЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЦИЛІНДР, В ЯКОМУ РУХАЄТЬСЯ (ВГОРУ–ВНИЗ) ПОРШЕНЬ МАСОЮ 1,25–6 Т, АМПЛІТУДА РУХУ 1,3–1,5 М. У ДІЮ ЙОГО ПРИВОДИТЬ СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ АБО ПАРА.
ДИЗЕЛЬНІ МОЛОТИ (ШТАНГОВІ ТА ТРУБЧАСТІ) НАЙПОШИРЕНІШІ У ВИКОРИСТАННІ. У ШТАНГОВИХ МОЛОТАХ РУХОМИЙ ЦИЛІНДР МАСОЮ 500– 5000 КГ УДАРЯЄ ПО ПОРШНЮ, РОЗВИВАЮЧИ СИЛУ УДАРУ ДО 90 КДЖ. ТРУБЧАСТИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ МОЛОТ МАЄ ПОРШЕНЬ МАСОЮ ДО 2500 КГ, ЯКИЙ РУХАЄТЬСЯ В ТРУБІ-ЦИЛІНДРІ І РОЗВИВАЄ СИЛУ УДАРУ ДО 20 КДЖ. ТИСК У КАМЕРІ ЗГОРЯННЯ У ЦІЙ КОНСТРУКЦІЇ ЗНАЧНО МЕНШИЙ, НІЖ У ШТАНГОВОМУ МОЛОТІ, ТОМУ ТРУБЧАСТИЙ МОЛОТ ЗАСТОСОВУЮТЬ ШИРШЕ.
ГІДРАВЛІЧНИЙ МОЛОТ – АНАЛОГ ПАРОПОВІТРЯНОГО МОЛОТА З РІЗНИЦЕЮ, ЩО ЕНЕРГОНОСІЄМ Є РОБОЧА РІДИНА (ПЕРЕВАЖНО ТЕХНІЧНЕ МАСТИЛО), ЯКА ПРАЦЮЄ У ЗАМКНЕНІЙ СИСТЕМІ.
ЗА ДОВІДКОВИМИ ДАНИМИ ПІДБИРАЮТЬ МОЛОТ, СИЛА УДАРУ ЯКОГО (ЕА) НЕ НИЖЧА ОБЧИСЛЕНОЇ І ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ УМОВА:

## Slide 14
ВИГОТОВЛЕННЯ МОНОЛІТНИХ ПАЛЬ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛЬ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ СТВОРЕННЯМ СВЕРДЛОВИНИ В ҐРУНТІ І ЗАПОВНЕННЯМ ЇЇ БЕТОНОМ ЗАПРОПОНУВАВ КИЇВСЬКИЙ ІНЖЕНЕР К. СТРАУС НАПРИКІНЦІ XIX СТ. СВЕРДЛОВИНИ УТВОРЮЮТЬ ШНЕКОВИМ ТА КІВШЕВИМ БУРОМ, ЩЕЛЕПОВИМ ГРЕЙФЕРОМ ТА УДАРНО-КАНАТНИМ СПОСОБОМ.
  ШНЕКОВИЙ БУР ЗАГВИНЧУЄТЬСЯ У ҐРУНТ НА КІЛЬКА МЕТРІВ (РІДШЕ НА ВСЮ ГЛИБИНУ), ПОТІМ ВІН ВИЙМАЄТЬСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВІД БУРОВОГО ШЛАМУ.
  КІВШЕВИЙ БУР – ЦИЛІНДРИЧНА ЄМНІСТЬ, НА НИЖНЬОМУ ТОРЦІ ЯКОЇ Є РАДІАЛЬНІ ЩІЛИНИ З РІЖУЧИМИ БОРТАМИ, ДО ВЕРХНЬОГО ПРИКРІПЛЕНА ШТАНГА, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОЇ КІВШ ОБЕРТАЄТЬСЯ НАВКОЛО ВЕРТИКАЛЬНОЇ ОСІ І НАПОВНЮЄТЬСЯ ҐРУНТОМ ЧЕРЕЗ ЩІЛИНИ В НИЖНЬОМУ ТОРЦІ.

## Slide 15
  ЩЕЛЕПОВИЙ ГРЕЙФЕР – ЦИЛІНДР З ПОРОЖНИНОЮ ВСЕРЕДИНІ, ЗАМІСТЬ НИЖНЬОГО ДНА – ДВІ АБО БІЛЬШЕ ЩЕЛЕПНІ СТУЛКИ. ПІД ЧАС УДАРНО-КАНАТНОГО БУРІННЯ У СВЕРДЛОВИНУ СКИДАЄТЬСЯ З ВИСОТИ ВАЖКЕ ДОЛОТО, ЯКЕ ДРОБИТЬ СКЕЛЮ.
  БУРОНАБИВНІ ПАЛІ (РИС. 6.4, І) НАЙПРОСТІШЕ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ – У ВИБУРЕНУ СВЕРДЛОВИНУ УКЛАДАЮТЬ БЕТОННУ СУМІШ. ЯКЩО СВЕРДЛОВИНА СУХА, ТО НАПІВЖОРСТКУ СУМІШ ТРАМБУЮТЬ, І ВОНА, РОЗПИРАЮЧИ СВЕРДЛОВИНУ, ОБТИСКУЄ ҐРУНТ, ЩО ПОЛІПШУЄ КОНТАКТ ПАЛІ З ҐРУНТОМ

## Slide 16
  ПНЕВМОТРАМБОВАНІ ПАЛІ – ЦЕ ТІ САМІ БУРОНАБИВНІ ПАЛІ, ВИКОНАНІ В ОБВОДНЕНИХ ҐРУНТАХ. ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ ЗАСТОСОВУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНУ КЕСОННУ ШЛЮЗОВУ КАМЕРУ, ЯКА РОЗМІЩУЄТЬСЯ НА ПОВЕРХНІ СВЕРДЛОВИНИ.
  ЧАСТОТРАМБОВАНІ ПАЛІ ДОБРЕ КОНТАКТУЮТЬ З ҐРУНТОМ. ҐРУНТ ПРИ ЦЬОМУ НЕ ВИБУРЮЄТЬСЯ, А РОЗСУВАЄТЬСЯ Й УЩІЛЬНЮЄТЬСЯ МЕТАЛЕВОЮ ТРУБОЮ ДІАМЕТРОМ 42 СМ.

## Slide 17
  БУРОНАБИВНІ ПАЛІ З РОЗШИРЕННЯМ СТВОЛА В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ АБО З КІЛЬКОМА РОЗШИРЕННЯМИ ЗБІЛЬШУЮТЬ НЕСІВНУ ЗДАТНІСТЬ ПАЛЬ.
  КАМУФЛЕТНІ ПАЛІ – ЦЕ БУРОНАБИВНІ ПАЛІ З РОЗШИРЕННЯМ СТВОЛА (В ОСНОВНОМУ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ), ЯКЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДРИВАННЯМ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН. ҐРУНТ БІЛЯ КАМУФЛЕТУ ЗНАЧНО УЩІЛЬНЮЄТЬСЯ, ЩО ПОЛІПШУЄ НЕСІВНУ ЗДАТНІСТЬ ПАЛІ.

## Slide 18
  ПАЛІ У ВИТРАМБОВАНИХ КОТЛОВАНАХ ВИГОТОВЛЯЮТЬ У СУХИХ МАКРОПОРИСТИХ (ЛЕСОВИХ) ҐРУНТАХ. СПЕЦІАЛЬНА ТРАМБІВКА МАСОЮ 5–10 Т СКИДАЄТЬСЯ З ВИСОТИ 3–7 М НА ОДНЕ І ТЕ САМЕ МІСЦЕ. ЗА 20–30 ХВ ВИТРАМБОВУЄТЬСЯ КОТЛОВАН ДІАМЕТРОМ 0,8–1,2 М, ЗАВГЛИБШКИ 3–8 М. ІНОДІ У КОТЛОВАН ВТРАМБОВУЮТЬ 1,5–2 М 3 ЩЕБНЮ.
  БУРОІН’ЄКЦІЙНІ ПАЛІ ВЛАШТОВУЮТЬ ЗАБУРЕННЯМ ШНЕКОВОЇ КОЛОНИ У ҐРУНТ НА ПОВНУ ЇЇ ГЛИБИНУ. ШНЕКОВА КОЛОНА ПРИ ЦЬОМУ ПОВИННА МАТИ ТРУБЧАСТЕ ОСЕРДЯ, ВІДКРИТЕ ЗВЕРХУ І ЗНИЗУ.

## Slide 19
ВИГОТОВЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ПАЛЬ
КОМБІНОВАНІ – ЦЕ ПАЛІ, КОНСТРУКЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЯКИХ МІСТЯТЬ ЕЛЕМЕНТИ, ВИГОТОВЛЕНІ ЗАЗДАЛЕГІДЬ, З ПОДАЛЬШИМ ЇХНІМ ЗАГЛИБЛЕННЯМ, І ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ НА МІСЦІ. ДО НИХ НАЛЕЖАТЬ БУРООПУСКНІ, КОМБІНОВАНІ КАМУФЛЕТНІ ЗІ ЗБІРНИМ СТВОЛОМ ТА ІН’ЄКЦІЙНІ АНКЕРИ.

## Slide 20
  БУРООПУСКНІ ПАЛІ – ЦЕ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ЦИЛІНДРИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДІАМЕТРОМ 0,4–0,8 М, ДОВЖИНОЮ 3–6 М, ЯКІ ОПУСКАЮТЬ КРАНОМ У ВИБУРЕНІ СВЕРДЛОВИНИ НА 3–5 СМ БІЛЬШЕ ДІАМЕТРА ПАЛЬ.
  КОМБІНОВАНІ КАМУФЛЕТНІ ПАЛІ ЗІ ЗБІРНИМ СТВОЛОМ ВИКОНУЮТЬ ТАК САМО, ЯК І КАМУФЛЕТНІ МОНОЛІТНІ, З ТІЄЮ ЛИШЕ РІЗНИЦЕЮ, ЩО ЗРАЗУ ПІСЛЯ ЗАПОВНЕННЯ КАМУФЛЕТУ БЕТОННОЮ СУМІШШЮ В НЕЇ ВСТАВЛЯЮТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ СТОЯК

## Slide 21
ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ У СКЛАДНИХ УМОВАХ
УЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ У СКЛАДНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ, У МЕРЗЛИХ ҐРУНТАХ, В УМОВАХ РЕКОНСТРУКЦІЇ МАЄ СВОЇ ОСОБЛИВОСТІ.
  У СЛАБКИХ ЗАВОДНЕНИХ ҐРУНТАХ УЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ – СКЛАДНИЙ ПРОЦЕС, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ СПЕЦІАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ. ЩОБ НЕ ОБВАЛИЛАСЯ СТІНКА СВЕРДЛОВИНИ ПІД ЧАС БУРІННЯ, ЇЇ ПІДТРИМУЮТЬ ОБСАДНОЮ ТРУБОЮ АБО ГЛИНИСТИМ РОЗЧИНОМ. СПЕЦІАЛЬНІ МАШИНИ МАЮТЬ ОБЛАДНАННЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ОБСАДНА ТРУБА ОДНОЧАСНО З БУРІННЯМ ОПУСКАЄТЬСЯ У СВЕРДЛОВИНУ. ПІСЛЯ БЕТОНУВАННЯ ОБСАДНІ ТРУБИ ВИЙМАЮТЬ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

## Slide 22
  У НЕСТІЙКИХ ҐРУНТАХ МОЖНА БУРИТИ СВЕРДЛОВИНИ ПІД ГЛИНИСТИМ РОЗЧИНОМ ЩІЛЬНІСТЮ 1,05–1,15 Т/М 3 , ЩО ДАЄ ЗМОГУ СПРЯМУВАТИ ГРАДІЄНТ НАПОРУ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ВІД СВЕРДЛОВИНИ У ҐРУНТ, ПРИ ЦЬОМУ СТІНКА СВЕРДЛОВИНИ НЕ ОБВАЛЮЄТЬСЯ НАВІТЬ ТОДІ, КОЛИ ҐРУНТОВІ ВОДИ ПРАКТИЧНО РОЗМІЩЕНІ НА ПОВЕРХНІ ҐРУНТУ. БІЛЯ СВЕРДЛОВИНИ РОЗМІЩУЮТЬ ГЛИНОЗМІШУВАЧ, ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ, РЕЗЕРВУАРИ, ВІБРОСИТА. ГЛИНИСТИЙ РОЗЧИН ПОСТІЙНО ЦИРКУЛЮЄ І ВИНОСИТЬ ЗІ СВЕРДЛОВИНИ ЗАЛИШКИ БУРОВОГО ШЛАМУ.
  У ЗИМОВИХ УМОВАХ УЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ ПОТРЕБУЄ ВИКОНАННЯ ДОПОМІЖНИХ РОБІТ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА РОБОТИ МАШИН НА ХОЛОДІ. САМ ПРОЦЕС ЗАГЛИБЛЕННЯ ПАЛЬ, БУРІННЯ ТА БЕТОНУВАННЯ ДЕЩО УСКЛАДНЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ У ВІДНОСНО ТОНКОМУ ШАРІ МЕРЗЛОГО НА ПОВЕРХНІ ГРУНТУ, А ТОМУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРОМЕРЗАННЮ ҐРУНТ ВКРИВАЮТЬ.

## Slide 23
  ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ БУРОНАБИВНІ ПАЛІ ВЛАШТОВУЮТЬ ОДНИМ ІЗ ТАКИХ СПОСОБІВ: СУХИМ, БЕЗ КРІПЛЕННЯ СТІНОК СВЕРДЛОВИН, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЛИНЯСТОГО РОЗЧИНУ (ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ОБВАЛЕННЯ СТІНОК СВЕРДЛОВИНИ) І З КРІПЛЕННЯМ СВЕРДЛОВИНИ ОБСАДНОЮ ТРУБОЮ. СУХИЙ СПОСІБ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС РОБІТ НА СТІЙКИХ ҐРУНТАХ (ПРОСАДКОВІ Й ГЛИНЯСТІ ТВЕРДОЇ, НАПІВТВЕРДОЇ І ТУГОПЛАСТИЧНОЇ КОНСИСТЕНЦІЇ), ЯКІ УКРІПЛЮЮТЬ СТІНКИ СВЕРДЛОВИНИ.

## Slide 24
УЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДАННЯ
  ПІД БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ, ЧУТЛИВІ ДО НЕРІВНОМІРНОГО ОСІДАННЯ АБО ПЕРЕДАВАННЯ НА ФУНДАМЕНТ ЗНАЧНИХ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, НЕОБХІДНО ВЛАШТОВУВАТИ НАДІЙНІ ПІДВАЛИНИ ЗІ СКЕЛЬНИХ, НАПІВСКЕЛЬНИХ ПОРІД АБО СЛАБОСТИСКУВАНИХ ҐРУНТІВ. ТАКІ ПІДВАЛИНИ ЗАЛЯГАЮТЬ НА ВЕЛИКІЙ ГЛИБИНІ І ЧАСТО ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ ВОДОНОСНИМИ ПЛАСТАМИ. ЗА ТАКИХ УМОВ ЗАСТОСОВУВАТИ ВІДКРИТИЙ СПОСІБ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНО СКЛАДНО Й ЕКОНОМІЧНО НЕДОЦІЛЬНО. ЇХ СПОРУДЖУЮТЬ У ВИГЛЯДІ ГЛИБОКИХ БУРОВИХ ОПОР, ОПОР З ТОНКОСТІННИХ ЗБІРНИХ ОБОЛОНОК, СТІН, ЩО СПОРУДЖУЮТЬСЯ МЕТОДОМ «СТІНА В ҐРУНТІ», ОПУСКНИХ КОЛОДЯЗІВ, КЕСОНІВ.

## Slide 25
  ГЛИБОКІ БУРОВІ ОПОРИ Є РІЗНОВИДОМ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ЇХНЬОГО УЛАШТУВАННЯ АНАЛОГІЧНА, АЛЕ ВОНИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА РОЗМІРАМИ: ЇХНІЙ ДІАМЕТР ДОСЯГАЄ 1,6; 2 І 3 М, А ГЛИБИНА – 60 М. ЩОБ ЇХ УТВОРИТИ, СПЕЦІАЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ БУРЯТЬ СВЕРДЛОВИНИ, ПОТІМ БУРОВИМ РОЗШИРЮВАЧЕМ ПРОБУРЮЮТЬ У ПІДВАЛИНІ РОЗШИРЕННЯ ДІАМЕТРОМ 2,5; 4 І 5 М ВІДПОВІДНО. ОБЛАДНАННЯ ПРИДАТНЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В БУДЬ-ЯКИХ ҐРУНТАХ, КРІМ СКЕЛЬНИХ. УСІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ ПІД ШАРОМ ГЛИНЯСТОГО РОЗЧИНУ.

## Slide 26
  ОПОРИ З ТОНКОСТІННИХ ЗБІРНИХ ОБОЛОНОК. МЕТАЛЕВІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ ОБОЛОНКИ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ З СЕКЦІЙ ЗАВДОВЖКИ 12 М ТА ДІАМЕТРОМ ДО 4,5 М, ЗАНУРЮЮТЬ ШЛЯХОМ ЗАГВИНЧУВАННЯ АБО ВІБРУВАННЯ З ПІДМИВОМ. УСІ СПОСОБИ АНАЛОГІЧНІ ДО ВИКОРИСТОВУВАНИХ ПІД ЧАС ЗАНУРЕННЯ ПАЛЬ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЛИШЕ ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ. ПЕРЕВАГОЮ ФУНДАМЕНТІВ ЗІ ЗБІРНИХ ТОНКОСТІННИХ ОБОЛОНОК Є ІНДУСТРІАЛЬНІСТЬ ЇХНЬОГО ВИГОТОВЛЕННЯ І МОЖЛИВІСТЬ МЕХАНІЗУВАТИ ПРОЦЕСИ. У БАГАТЬОХ ВИПАДКАХ ТАКИМИ ФУНДАМЕНТАМИ ЗАМІНЮЮТЬ ОПУСКНІ КОЛОДЯЗІ ТА КЕСОНИ.

## Slide 27
  БЕЗПЕРЕРВНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ҐРУНТУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ШЛЯХОМ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЇ, ПРОПУСКАЮЧИ ПОДАВАЛЬНИЙ І ВІДВІДНИЙ ТРУБОПРОВОДИ ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛЬНІ ОТВОРИ В НАГОЛОВНИКИ ВІБРОЗАНУРЮВАЧА.

## Slide 28
  СКЕЛЬНІ ҐРУНТИ РОЗРОБЛЯЮТЬ НА ГЛИБИНУ ВИВІТРЕНОГО ШАРУ АБО, У РАЗІ ПОХИЛОГО ЗАЛЯГАННЯ ПЛАСТА, МЕТОДОМ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРІННЯ, ЗАСТОСОВУЮЧИ ВАЖКІ ДОЛОТА МАСОЮ ДО 7 Т. ПОСАДЖЕНУ НА ПРОЕКТНУ ВІДМІТКУ ОБОЛОНКУ ОЧИЩУЮТЬ ВІД ҐРУНТУ, ПРОМИВАЮТЬ І БЕТОНУЮТЬ. ЗА НАЯВНОСТІ ПІДПОРУ ҐРУНТОВИХ ВОД ОБОЛОНКУ ПЕРЕД БЕТОНУВАННЯМ ЗАПОВНЮЮТЬ ВОДОЮ ДО РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І ПОТІМ ТАМПОНУЮТЬ МЕТОДОМ ПІДВОДНОГО БЕТОНУВАННЯ. КОЛИ БЕТОН ТАМПОНУ НАБУВАЄ НЕОБХІДНОЇ МІЦНОСТІ, ВОДУ ВІДКАЧУЮТЬ І ПОДАЛЬШЕ БЕТОНУВАННЯ ПРОВОДЯТЬ НАСУХО, ЗАПОВНЮЮЧИ ВСЮ ПОРОЖНИНУ ОБОЛОНКИ АБО ТІЛЬКИ ПОТОВЩУЮЧИ ЇЇ СТІНКИ.

## Slide 29
  ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ І СТІН ЗАГЛИБЛЕНИХ СПОРУД В НЕСТІЙКИХ ВОДОЮ НАСИЧЕНИХ ҐРУНТАХ УСПІШНО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ МЕТОДОМ «СТІНА В ҐРУНТІ». СУТІСТЬ МЕТОДУ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ВУЗЬКА ТРАНШЕЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ СТІН І ФУНДАМЕНТІВ ЗАГЛИБЛЕНОЇ СПОРУДИ ВІДРИВАЄТЬСЯ ВІДРАЗУ НА ВСЮ ГЛИБИНУ ПІД ШАРОМ ГЛИНЯСТОГО ТИКСОТРОПНОГО РОЗЧИНУ. ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК ОСТАННЬОГО ЗАПОБІГАЄ ОБВАЛЕННЮ ҐРУНТОВИХ СТІН І ПОТРАПЛЯННЮ ҐРУНТОВОЇ ВОДИ В ТРАНШЕЮ

## Slide 30
  СПЕЦІАЛЬНИЙ ШИРОКОЗАХВАТНИЙ ГРЕЙФЕР З КОПРОВОЮ СТІЙКОЮ АБО ШТАНГОВИЙ ЕКСКАВАТОР ДАЄ ЗМОГУ ВИРИТИ ТРАНШЕЮ ГЛИБИНОЮ ДО 20 М. ШИРОКО-ЗАХВАТНИЙ ГРЕЙФЕР, ПІД’ЄДНАНИЙ ДО ЕКСКАВАТОРА НЕ НА ШТАНЗІ, А НА ПІДЙОМНОМУ КАНАТІ, ВИРИВАЄ ТРАНШЕЮ ЗАВГЛИБШКИ ДО 45 М.
ЗБІРНІ СТІНИ МОНТУЮТЬ ІЗ ТОНКОСТІННИХ ПАНЕЛЕЙ, ВСТАНОВЛЮВАНИХ НА ШАР ЩЕБЕНЮ, ЩО ПІДСИПАЮТЬ НА ДНО ТРАНШЕЙ. ЧЕРГОВУ ПАНЕЛЬ, ЯКА ЗАНУРЮЄТЬСЯ В ТРАНШЕЮ, ФІКСУЮТЬ СПЕРЕДУ КОНДУКТОРОМ, А ПОЗАДУ ІНВЕНТАРНИМ ШВЕЛЕРОМ, ЩО З’ЄДНУЄ ЇЇ В ЗАМОК ІЗ ЗАСТАВНИМИ ДЕТАЛЯМИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ.

## Slide 31
  ЗБІРНІ СТІНИ МОНТУЮТЬ ІЗ ТОНКОСТІННИХ ПАНЕЛЕЙ, ВСТАНОВЛЮВАНИХ НА ШАР ЩЕБЕНЮ, ЩО ПІДСИПАЮТЬ НА ДНО ТРАНШЕЙ. ЧЕРГОВУ ПАНЕЛЬ, ЯКА ЗАНУРЮЄТЬСЯ В ТРАНШЕЮ, ФІКСУЮТЬ СПЕРЕДУ КОНДУКТОРОМ, А ПОЗАДУ ІНВЕНТАРНИМ ШВЕЛЕРОМ, ЩО З’ЄДНУЄ ЇЇ В ЗАМОК ІЗ ЗАСТАВНИМИ ДЕТАЛЯМИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ.
  ЗАФІКСОВАНІ В ПРОЕКТНОМУ ПОЛОЖЕННІ ПАНЕЛІ СТІНИ ЗАМОНОЛІЧУЮТЬ ПІД ЧАС БЕТОНУВАННЯ ФУНДАМЕНТНОЇ ПОДУШКИ. БЕТОННУ СУМІШ ПОДУШКИ УКЛАДАЮТЬ ОДНОЧАСНО ПО ОБИДВА БОКИ ПАНЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ БУНКЕР ПО ДВОМ БЕТОНОЛИТНИМ ТРУБАМ. ПАЗУХИ ТРАНШЕЇ ЗАПОВНЮЮТЬ ШЛЯХОМ ЗАСИПАННЯ ТАК: ЗОВНІШНЮ – ГЛИНЯНО-ЩЕБЕНЕВОЮ СУМІШШЮ, ЯКА НАДАЛІ СЛУГУЄ ЯК ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ, А ВНУТРІШНЮ – ЛЕГКОРОЗРОБЛЮВАНОЮ ҐРУНТОВО-ПІЩАНОЮ СУМІШШЮ. ГЛИНЯСТИЙ РОЗЧИН, ЩО ВИТІСНЯЄТЬСЯ У БІК ЗАБОЮ ЕКСКАВАТОРА, НАПРИКІНЦІ ТРАНШЕЇ ВІДВОДЯТЬ У ВІДСТІЙНИК АБО ВІДСМОКТУЮТЬ ГРЯЗЬОВИМ НАСОСОМ.

## Slide 32
  ОПУСКНІ КОЛОДЯЗІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДАННЯ І ОПУСКНИХ (ЗАГЛИБЛЕНИХ) СПОРУД. У ПЛАНІ ОПУСКНІ КОЛОДЯЗІ МОЖУТЬ БУТИ КРУГЛІ, ІНОДІ ЕЛІПТИЧНІ Й ПРЯМОКУТНІ, А ЗА ОБРИСОМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ – ЦИЛІНДРИЧНІ, КОНІЧНІ Й СХІДЧАСТІ. ОПУСКНІ КОЛОДЯЗІ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ. У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ КОЛОДЯЗЬ ОБЛАДНАНИЙ НОЖЕМ (ЗАЛІЗОБЕТОННИМ), РІЖУЧИЙ ОКРАЙОК ЯКОГО ОБЛИЧКОВАНИЙ СТАЛЕВИМИ КУТКАМИ АБО ЛИСТАМИ

## Slide 33
  МЕТОД ВЛАШТУВАННЯ ОПУСКНИХ КОЛОДЯЗІВ БАЗУЄТЬСЯ НА ТОМУ, ЩО КОНСТРУКЦІЮ ЗВОДЯТЬ (ВСТАНОВЛЮЮТЬ) НА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ, А ПОТІМ ВСЕРЕДИНІ НЕЇ РОЗРОБЛЯЮТЬ ҐРУНТ У НАПРЯМКУ ВІД ЦЕНТРУ ДО НОЖА. НІЖ, ВТРАЧАЮЧИ ОПОРУ З ВНУТРІШНЬОГО БОКУ, ПІД ДІЄЮ ВАГИ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО РОЗТАШОВУЮТЬСЯ ВИЩЕ, ВИДАВЛЮЄ ҐРУНТ ВСЕРЕДИНУ, І КОЛОДЯЗЬ ОПУСКАЄТЬСЯ. ЗА НАЙПРОСТІШОГО СПОСОБУ ПЕРЕВІРЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИХ ВЕЛИЧИН ПРИПУСКАЮТЬ, ЩО СИЛА ТЕРТЯ ҐРУНТУ НА ОДИНИЦЮ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ СТІНКИ КОЛОДЯЗЯ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ДО ГЛИБИНИ 5 М, А ДАЛІ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ. ЯКЩО ВАГА КОЛОДЯЗЯ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ СИЛУ ТЕРТЯ ОБ ҐРУНТ, ЗБІЛЬШУЮТЬ ТОВЩИНУ СТІН КОЛОДЯЗЯ, ЩОБ ЗМЕНШИТИ СИЛУ ТЕРТЯ СТІН КОЛОДЯЗЯ ОБ ҐРУНТ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДМИВУ АБО ВЛАШТУВАННЯ ТИКСОТРОПНОЇ СОРОЧКИ.

## Slide 34
ОПУСКНІ КОЛОДЯЗІ МОЖНА ВЛАШТОВУВАТИ ЯК ІЗ ПОВЕРХНІ СУХОДОЛУ, ТАК І З МІСЦЕВОСТІ, ЗАЛИТОЇ ВОДОЮ. ПІДГОТУВАЛЬНІ РОБОТИ НА ПОВЕРХНІ СУХОДОЛУ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНА У ВЕРХНІХ СУХИХ ҐРУНТАХ ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ. ДНО КОТЛОВАНА ПОВИННЕ РОЗМІЩУВАТИСЯ НА 0.5...1 М ВИЩЕ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД; ВЕРХ ОСТРІВЦІВ ВЛАШТОВУЮТЬ НА 0,5 М ВИЩЕ РІВНЯ ВОДИ, ПЕРЕДБАЧУВАНОГО НА ПЕРІОД ОПУСКАННЯ КОЛОДЯЗЯ. ОСТРІВЦІ НАСИПАЮТЬ З УКОСАМИ (У РАЗІ МАЛОЇ ГЛИБИНИ ВОДОЙМИЩА) АБО В ШПУНТОВИХ ОГОРОЖАХ (У РАЗІ ВЕЛИКОЇ ГЛИБИНИ АБО СИЛЬНОЇ ТЕЧІЇ).

## Slide 35
КЕСОННИЙ МЕТОД ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДАННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬ, КОЛИ ЗАНУРЕННЮ ЗВИЧАЙНИХ ОПУСКНИХ КОЛОДЯЗІВ ЗАВАЖАЄ СИЛЬНИЙ НАПЛИВ ҐРУНТУ АБО ҐРУНТИ МІСТЯТЬ ВЕЛИКІ ВКЛЮЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОРІД, А ЗНАЧНИЙ ПРИПЛИВ ВОДИ УСКЛАДНЮЄ РОБОТИ З ОСУШЕННЯ. У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ ОБОЛОНКИ ФУНДАМЕНТУ РОЗТАШОВУЄТЬСЯ КЕСОННА КАМЕРА, У ВЕРХНІЙ – ШЛЮЗОВИЙ АПАРАТ.

## Slide 36
СУТНІСТЬ КЕСОННОГО МЕТОДУ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДАННЧЯ
ПІД ЧАС ЗАНУРЕННЯ ОБОЛОНКИ В КЕСОННУ КАМЕРУ НАГНІТАЄТЬСЯ СТИСНУТЕ ПОВІТРЯ, ЩО ВИТІСНЯЄ ҐРУНТОВІ ВОДИ ЗА МЕЖІ НОЖА. ВНУТРІШНІЙ ТИСК ПОВІТРЯ ЗАПОБІГАЄ НАПЛИВОВІ ҐРУНТУ, І ТВЕРДІ ВКЛЮЧЕННЯ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ В ОСУШЕНОМУ ПРОСТОРІ КАМЕРИ. ШЛЮЗОВИЙ АПАРАТ, ЩО МАЄ ГЕРМЕТИЧНІ ДВЕРІ НАЗОВНІ І ЛЮК В ШАХТУ, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВХОДУ В КЕСОН І ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИЙНЯТОГО ҐРУНТУ.

## Slide 37
  ОТЖЕ, ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ Є ОСНОВНИМ І ОДНИМ ІЗ НАЙПЕРШИХ ЕТАПІВ БУДІВНИЦТВА, І ВІДІГРАЄ ДУЖЕ ВАЖЛИВУ РОЛЬ В ПОБУДОВІ БУДЬ-ЯКОЇ СПОРУДИ