## Slide 1
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
Лекцiя № 6
Дозувально-формувальне устаткування.

## Slide 2: План
  Класифікація дозувально-формувального устаткування.
  Тістороздільні машини
  Тісторозкочувальні машини
  Машини для формування котлет
  Дільники масла
  Машини для формування вареників і пельменів
  Дозатори крему

## Slide 3
Класифікація дозувально-формувального устаткування.
Основними способами розподілу продуктів на порції є дозування і формування.
Дозування – це поділ продуктів на частини, однакові за геометричними розмірами, масою або об'ємом без надання їм заданих форм. Дозують сипучі, рідкі, фаршеподібні, в’язкопластичні та інші продукти.
Формування – це надання порціям заданої форми і заданих геометричних розмірів, які повинні зберігатися в отриманих виробів під час подальшої технологічної обробки.
У закладах ресторанного господарства використовують в основному технологічні машини, які здійснюють здвоєний дозувально-формувальний процес, тобто ділять продукти на порції заданої маси і надають їм певну геометричну форму. Здвоєному дозувально-формувальному процесу можуть бути піддані продукти, які добре зберігають надану їм форму, наприклад вироби з тіста, м'ясного, рибного, овочевого, круп'яного і картопляного фаршів, вершкове масло і маргарин тощо. Рідкі й сипучі продукти можна тільки дозувати або фасувати.
У закладах ресторанного господарства використовують дозувальноформувальні машини, що обробляють продукти тиском за допомогою відповідних робочих органів. Робочими органами таких машин служать різні пристрої, що забезпечують здавлювання і ущільнення, тобто штампи, поршні, валки, шнеки тощо.
За функціональним призначенням дозувально-формувальне обладнання класифікують на такі групи:
тістороздільні машини
тісторозкочувальні машини;
машини для формування котлет;
дільники масла;
машини для формування вареників і пельменів;
дозатори крему;
машини для відсадження заготовок з тіста тощо.

## Slide 4
Тістороздільні машини
Тісто являє собою продукт, який відповідно до вимог технології попередньо був підданий тривалому бродінню за допомогою дріжджів та інших мікроорганізмів. У результаті утворилась капілярно-пориста структура, що утримується пружним еластично- пластичним скелетом, пори якого заповнені газовою сумішшю, що складається з діоксиду вуглецю, парів води, спирту та інших продуктів бродіння. Під дією газу, що утворюється в процесі бродіння, тісто збільшується в об’ємі, зменшується його щільність, змінюються структура та властивості. При бродінні в тісті активно проходять мікробіологічні та ферментативні процеси, що змінюють його фізичні властивості.
Тістоподільні машини повинні забезпечити поділ тіста на заготовки з точністю 1—2 % та з урахуванням специфіки його властивостей. Конструктивно тістоподільні машини є найскладнішими порівняно з іншим обладнанням.
За час робочого циклу в тістоподільній машині здійснюються такі операції: заповнення робочої камери тістом, стиснення його до робочого тиску, переміщення по робочій камері, заповнення мірної камери, стабілізування тиску, видача відміреної заготовки, повернення надміру тіста в приймальну лійку. В залежності від прийнятої схеми машини вказані операції можна поєднувати, змінювати послідовність або зовсім вилучати. Всі ці операції здійснюються в камері тістоподільної машини та визначають її робочий процес.

## Slide 5
Істотними функціональними елементами тістоподільників є: нагнітач тіста, стабілізатор тиску та подільний пристрій.
Тісто під тиском заповнює мірні місткості подільної головки або просто залишає робочу камеру. За їх видом нагнітачів тістоподільні машини розділяються на машини з поршневим, лопатевим, роторним, валковим, шнековим, пневматичним та іншими нагнітачами.
Стабілізатор тиску — пристрій, що забезпечує постійність тиску в робочій камері тістоподільника в момент відмірювання дози. За цією ознакою тістоподільники бувають із стабілізатором тиску та без нього.
Подільна головка вмішує мірні місткості, які при заповненні тістом поєднуються з робочою камерою, а при розвантаженні відокремлюються від неї. За цією ознакою розрізнюють тістоподільні машини з подільними головками та без них. Подільні головки бувають одно-та багатокишеньковими. Якщо поділ тіста на шматки здійснюється відсіканням маси, котрі видавлюється крізь мундштук, то вважають, що машина не має подільної головки.
Точність поділу заготовок є одним з основних показників якості роботи тістоподільника. Визначення точності роботи тістоподільних машин має кінцевою метою налагодження та оцінку їх роботи, скорочення виробничих витрат при випуску штучної продукції, виявлення порушень у робочому процесі та технології.

## Slide 6: Рис. 7.4. Функціональна схема тістоподільної машини з поршневим нагнітачем і подільною головкою:
Рис. 7.5. Функціональна схема тістоподільної машини з лопатевим нагнітачем (жорстко закріплена лопать) і подільною головкою
7.6. Функціональна схем а тістоподільної машини з лопатевим нагнітачем (лопать, що коли вається) без подільної головки:— приймальна лійка
Рис. 7.7. Функціональна схем а тістоподільної машини з лопатевим нагнітачем (поворотна лопать, яка забирається) і подільною головкою
Рис. 7.8. Функціональна схема тістоподільної машини з роторним нагнітачем без подільної головки
Рис. 7.9. Функціональна схема тістоподільної машини з валковим нагнітачем і подільною головкою

## Slide 7
Рис. 7.10. Функціональна схематістоподільноїмашини валковим нагнітачем і прокачувальним пристроєм без подільної головки
Рис. 7.11. Функціональна схема тістоподільної машини зі шнековим нагнітачем і подільною головкою
Рис. 7.12. Функціональна схема тістоподільної машини з шнековим нагнітачем без подільної головки

## Slide 8: Тісторозкочувальна машина МРТ-60М призначена для розкочування крутого пшеничного тіста пластами або стрічками завтовшки від 1 до 50 мм, з яких виготовляють різні кондитерські вироби, а також домашню локшину, пельмені, вареники тощо.
Тісторозкочувальна машина МРТ-60М (рис. 7.1, 7.2) складається з електродвигуна з черв'ячним редуктором, зварного каркасу, розкочувальних валків, механізму регулювання проміжку між валками, пристрою для посипання валків борошном, транспортера і пускового пристрою. Робочими органами машини служать розкочувальні валки 12, осі яких розміщені в підшипниках кочення. Підшипники нижнього валка закріплені нерухомо на рамі 14 у стійках, а верхнього – у поворотному кронштейні 13, з'єднаному тягою з регулювальним маховиком. Маховик 5 розташований на передній панелі машини, у зручному для роботи місці. Робочий проміжок між розкочувальними валками регулюється обертанням маховика в той чи інший бік. Величина проміжку між валками вказується стрілкою, яка розташована на циферблаті, що встановлений на одній із стійок. Опорні стійки валків кріпляться болтами до каркасу 3 машини.

## Slide 9
Принцип дії. У процесі роботи машини підготовлене до розкочування тісто подається на завантажувальний лоток, де воно захоплюється валками, що обертаються назустріч один одному у вигляді стрічки або пласта, опускається на стрічку транспортера. При повторному розкочуванні відстань між розкочувальними валками зменшують і знову тісто подають на завантажувальний лоток.

## Slide 10
Машина тістоокруглительна А2-ХПО/6. Призначена для округлення заготовок тіста із пшеничного борошна масою 0,09...0,9 кг.
Складається з корпуса, привода, спіралі, двох борошнопросіювача, повітродувного пристрою, лотка й електроустаткування.
Корпус 1 має підставу, каркас, чотири поворотних колеса. Привід 2 складається з електродвигуна, двоступінчастої клинопасової передачі, проміжної опори, вала на якому закріплений виготовлений із чавуну конус 6. На зовнішній поверхні конуса виконані поздовжні канавки.
Спіраль 7 має сім секцій, в останній шарнірно кріпиться лоток, що може займати два положення: при нижнім положенні заготовок проходить по лотку, при верхньому - під ним, не стосуючись його. Секції утворять два спіральних канали. Після виходу з першого спірального каналу, що складає із трьох секцій, шматки тіста подають у другий канал. Робочі поверхні секцій покриті фторопластовим лаком, а до лотка прикріплена войлок. Кожна секція кріпиться до каркаса двома гвинтами й має чотири настановних гвинти для регулювання положення секцій спіралі щодо конуса.
Кожен борошнопросіювач 4 складається з корпуса й сита. Сито виконане із дротяно- тканої сітки й робить горизонтальний зворотно-поступальний рух. Один з борошнопросіювачів розташований над місцем вивантаження тістових заготовок, другий
— під кутом 90° до першого.

## Slide 11: Принцип дії. Шматки тіста від
Рис. 107. Машина тістоокруглювальна А2-ХПО/6:1
- корпус; 2 - привід; 3 - лоток; 4 -
борошнопідсипач; 5 -
повітрепровідний пристрій; 6-
конус; 7- спіраль; 8-
електроустаткування
тістодільної машини надходять на нижню частину спіралі. Під дією обертання конуса тістові заготовки піднімаються по спіралі нагору, набуваючи при цьому кулясту форму, і по лотку скочуються на конвеєр подачі їх у шафу попереднього
і
розпалювання. Борошнопросіювач повітродувний пристрій
перешкоджають
можливому прилипанню тіста до спіралі й
конуса. Використання борошнопросіювачів,
одного або двох а також
повітродувного пристрою з підігрівом або
без нього визначається
технологічним
процесом. Кількість борошна, що подається
на підсипання борошнопросіювачем, регулюється вручну шляхом зміни амплітуди коливання сита.
Повітродувний пристрій 5 має вентилятор, що складається із двигуна із крильчаткою, нагрівач, повітродув і сопла, розташовані на каркасі над спіраллю.
Електроустаткування 8 призначене для керування роботою привода машини й вентилятора, включення ТЕНів, що входять у нагрівач (залежно від необхідної температури повітря, що подається на обдувку заготовок).

## Slide 12
Котлетоформувальна машина МФК-2240 (рис. 7.3) призначена для формування й одностороннього панірування виробів з м'ясного, рибного, картопляного фаршів, а також манних биточків круглої форми. Машина МВК-2240 є машиною настільного типу. Складається з корпусу, електродвигуна, черв'ячного редуктора, кришки столу з
бункером, шнека-живильника, бункера для панірувальних сухарів і
завантажувальним формувального столу, приймального лотка.
Робочим органом машини є формувальний стіл 11 з трьома круглими отворами-чарунками 9. Стіл закріплений на вертикальному порожнистому валу, усередині якого встановлена тяга механізму регулювання маси виробу, що формується. Над столом розташовуються два завантажувальні пристрої:
циліндричний бункер – 5 для фаршу і конічний бункер 8 – для панірувальних сухарів. Бункер для фаршу встановлений на кришці формувального столу. Усередині бункера розташований шнек-живильник 6, що нагнітає фарш з бункера в отворичарунки
9 формувального столу. У чарунках формувального столу
розташовані робочі інструменти машини – поршні 12, які при обертанні стола здійснюють зворотно-поступальний рух. Елементами робочого інструменту вважають також кромки осередків формувального столу і кромки вікна 7 бункера, які відокремлюють порцію фаршу від основної маси.
Рисунок 10.3 – Котлетоформувальна машина МФК-2240:

## Slide 13
Принцип дії. Під час вмикання
електродвигуна
машини формувальний стіл з поршнями і шнек- живильник приводяться в обертання. У процесі обертання формувального столу кожен поршень за один оберт опускається двічі (рис. 10.3, б): перший раз (положення 2), коли чарунка з поршнем знаходиться під бункером з панірувальними сухарями, і другий раз (положення 3), коли поршень розташовується під бункером з фаршем і чарунка столу збігається з отвором бункера. Під час першого опускання на глибину 1,5...2 мм на поршень насипаються сухарі, а при другому – простір над поршнем заповнюється фаршем, що нагнітається з бункера шнеком- живильником. При подальшому обертанні формувального столу кромки чарунок та вікна бункера відрізають порцію фаршу, ущільнюють її і заповнюють весь обсяг чарунки. Подальший рух столу викликає переміщення штовхача поршня по ділянці підйому на диску-копірі, у результаті чого поршень з відформованим виробом піднімається на один рівень з поверхнею столу (положення 4). Тут на відформований виріб натискає скидач, зіштовхуючи виріб із поверхні поршня і столу на розвантажувальний лотік. Після цього оператор за допомогою спеціальної лопатки знімає відформований виріб з розвантажувального лотока й укладає його непанірованим боком на посипаний панірувальними сухарями деко.

## Slide 14
Апарат для фомування бургерів
Апарат для фомування гамбургерів
Апарат для фомування котлет

## Slide 15
Машини для формування вареників і пельменів
Машини для виготовлення пельменів і вареників. В закладах ресторанного господарства для виготовлення пельменів і вареників з різними начинками (сиром, картоплею, м'ясом, капустою, фруктово- ягідними фаршами й ін.) використають варенично-пельмену машину ВПМ і пельменний автомат П6-НПА.
Варенично-пельменна машина ВПМ. Складається із двох основних частин - завантажувальної секції й транспортера з барабаном, що штампує.
Завантажувальна секція машини виконана у вигляді тумби, у верхній частині якої розміщені два бункери: лівий - для тіста й правий - для
фаршу. У лівому бункері змонтований конусоподібний шнек 17 з
постійним кроком витків, діаметр яких поступово зменшується в
напрямку до тістопровіду, куди нагнітається тісто. У правому бункері встановлений циліндричний шнек 16 з постійним кроком витків. Шнек призначений для нагнітання фаршу в прийомну камеру ротаційного насоса. Ротор насоса одержує обертовий рух від шнека за допомогою овального телескопічного з'єднання. Шнеки приводяться в обертання зірочками 4 і ланцюговою передачею 2, що, у свою чергу, одержує обертовий рух від електродвигуна 1 із черв'ячним редуктором 15. Приводні вали шнеків оснащені кулачковими муфтами 3, що дозволяють автономно включати шнеки в роботу. Важелі включення муфт винесені на лицьову панель завантажувальної секції й розміщені в зручному для обслуговування місці.
Принципова схема варенично- пельменної машини ВПМ

## Slide 16
Апарат для виробництва пельменів JGL-120-5B (30 шт/хв)

## Slide 17: Після цього відкривається
Принципова схема варенично- пельменної машини ВПМ
Принцип дії. Готове тісто й фаршеву начинку завантажують у бункери завантажувальної секції. Потім включають електродвигун привода шнеків і приводиться в обертання шнек, що подає тісто у формуючу насадку. Після цього включають ектродвигун транспортера й за допомогою варіатора швидкості синхронізують швидкості виходу тістової трубки з насадки й руху стрічки транспортера.
включається в роботу шнек подачі фаршу, заслінка на бункері борошнопросіювачем і на
тістову трубку з фаршем опускається барабан, що штампує. Під
трубку з тісту безупинно підкладають аркуші, на яких
відбувається штампування вареників або пельменів. Аркуші з відштампованими виробами знімають зі стрічки транспортера,
укладають на пересувний стелаж, а потім направляють у морозильну камеру для заморожування або в гарячий цех на доприготування.
Не заморожені вареники або пельмені «зрізують» з підкладного аркуша тонким з вузьким полотном ножем. Заморожені вареники або пельмені знімають із аркуша при легкому ударі останнього по твердому предметі (кришці стола).
Варенично-пельменну машину комплектують змінними
насадками й барабаном, що штампує, для виготовлення пельменів, а також 250 підкладними аркушами.

## Slide 18
Апарат для виробництва пельменів JGL-120-5B (7200 шт/год)
Машина для виготовлення пельменів та вареників Industrial G-100, продуктивністю 4800 шт/год

## Slide 19
Дозатор крему ДК. Призначений для наповнення кремом трубочок із заварного тіста. Використається в кондитерських цехах підприємств громадського харчування. Виконаний у вигляді настільної машини з індивідуальним приводом.
Складається із привода з електродвигуном, підстави, що дозує пристрою, бачка для крему, механізму регулювання дози, захисного кожуха й електрощита.
У корпусі дозуючого пристрою 13 розміщений поршень 11 і кран 14, призначений для почергового з'єднання під поршневого простору з бачком для крему й штуцером. Штуцер постачений двома насадками 15 для видавлювання крему в заготівлю тістечка. На торці крана закріплений сигналізатор видачі крему, пофарбований у білий і червоний кольори. Для запобігання осьового зсуву крана на корпусі дозуючого пристрою встановлений обмежник. Корпус кріпиться до підстави.

## Slide 20
У бачку перебуває поплавець 12 з показником рівня крему. Показник виступає над кришкою,
верхня частина його пофарбована в червоні кольори.
Приводним пристроєм дозатора служить електродвигун 5, з'єднаний клинопасовою передачею 4 із черв'ячним редуктором 3. На вихідному валу редуктора розташовані два кулачки (2 і 7) і палець кривошипа 1. Кривошипно-шатунний механізм служить приводним пристроєм крана. Шатун з'єднаний із краном підпружиненним пальцем. Кулачок 7 за допомогою важеля з'єднаний із шатуном поршня. Замикання важільно-кулачкового механізму здійснюється пружинами 17.

## Slide 21
Кулачок 2 управляє важелем, на одному кінці якого перебувають щуп і тяга 16, з'єднана за допомогою вилки й регулювальної гайки з гальмовою стрічкою. Інший кінець важеля взаємодіє з мікро вимикачем, призначеним для відключення електродвигуна при відсутності заготівлі тістечка в момент видачі дози крему.
Основна частина механізму регулювання дози крему - регульований упор 8, що є обмежником зворотного ходу поршня. Рукоятка 10, що регулює положення упору, винесена на передню стінку кожуха. З упором з'єднаний стрілець-показник 9, розташована проти вікна зі шкалою на правій стінці кожуха. Верхня частина кожуха змонтована на петлях й є відкидною. При відкинутій верхній частині кожуха електродвигун блокується мікро вимикачем.

## Slide 22
Робочий цикл дозатора складається із двох періодів – заготовки дози крему й подачі її в тістечко. Заготовка дози крему відбувається при білому кольорі сигналізатора. У цей час кран з'єднує під поршневий простір з бачком, і поршень, рухаючись назад, засмоктує з бачка дозу крему. Видача дози крему відбувається при червоному кольорі сигналізатора. При цьому кран повертається, перекриває вихід крему з бачка й з'єднує під поршневий простір з насадками, а поршень, рухаючись уперед, подає дозу крему в заготовлене тістечко. Під час першого періоду робочого циклу важіль притискається кулачком кривошипного механізму від мікро вимикача, електричний ланцюг електродвигуна замикається й дозатор працює, подаючи дозу крему незалежно від наявності заготовки тістечка на насадці. Одночасно із цим тяга піднімається, стрічка гальма притискається від шківа, і оператор, що обслуговує дозатор, знімає з насадок наповнені кремом тістечка й наколює на насадки нові заготовки.
Під час другого періоду кулачок не торкається важеля. При відсутності заготовок тістечок на насадках щуп опускається й важіль одним кінцем натискає на мікровимикач, розмикаючи електричний ланцюг електродвигуна. Одночасно тяга важеля затягує стрічку гальма на шківі й доза крему не подається. Якщо в цей час на насадку наколоти заготовку тістечка, щуп піднімається, відводячи важіль від мікро вимикача, а стрічку гальма від шківа, і дозатор продовжує роботу.
Таким чином, при ритмічній подачі заготовок тістечок на насадки дозатора останній працює в безперервному режимі, а при припиненні подачі заготовок - автоматично зупиняється.

## Slide 23
Рис. 108. Кінематична схема дозатора крему ДК:
1— палець кривошипа; 2,7— кулачки; 3 — черв'ячний редуктор; 4 — клинопасова
передача; 5 — електродвигун; 6 — рукоятка для натягу ременя; 8 — регулюємий упор; 9
— стрілка-покажчик дози крему; 10 — рукоятка для регулювання положення упора; 11 —
поршень; 12 — поплавок з покажчиком рівня крему; 13 — дозуючий пристрій; 14 —
кран; 15 — насадки; 16 — тяга; 17 — пружини

## Slide 25: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ