## Slide 1: Лекція №7 Енергія з біомаси
План
1. Загальні поняття
2. Методи отримання енергії з біомаси
3.Основні відомості про вироблення біогазу
4. Приклади використання біогазових установок у світі та в Україні.
Енергоощадність та альтернативні джерела енергії

## Slide 2
Біомаса – неживий органічний матеріал. Наприклад, дерева, гілки, солома пшениці, стебла кукурудзи, лушпиння соняшника, відходи життєдіяльності тварин і птиці, а також органіка в побутових відходах.

## Slide 3
Джерела біомаси

## Slide 4: Внесок різних джерел енергії в опалення та охолодження у країнах Євросоюзу у 2020 р., %
1 https://bioenergyeurope.org/article/429-bioheat-4.html

## Slide 6: Дорожня карта UABIO розвитку біоенергетики України до 2050 р. (за видами біомаси)
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Деревна біомаса | 1.9 | 1.95 | 2.12 | 2.35 | 2.4 | 2.5123 | 2.6383 | 2.7368 | 2.8299 | 2.8885 | 2.9499 | 2.9993
Солома, стебла | 0.048 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 0.79273 | 1.7779 | 3.1108 | 4.8047 | 6.3996 | 7.3424 | 7.8506
Лушпиння соняшнику | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.38599 | 0.50325 | 0.64449 | 0.74688 | 0.79959 | 0.84421
Енергетичні рослини | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.0035415 | 0.37354 | 1.0132 | 1.7838 | 2.3637 | 2.7569 | 3.0137
Енергетичні рослини (біогаз) | 0.04921 | 0.075706 | 0.15467 | 0.27518 | 0.39882 | 0.56375 | 0.89696
ТПВ (біогаз) | 0.02331 | 0.035861 | 0.073265 | 0.13035 | 0.18892 | 0.26704 | 0.42488
С/г залишки (біогаз) | 0.18648 | 0.28688 | 0.58612 | 1.0428 | 1.5113 | 2.1363 | 3.399
Рідкі біопалива | 0.04 | 0.05 | 0.1737 | 0.25991 | 0.39279 | 0.49647 | 0.62797 | 0.8227 | 0.85385
млн т н.е.
https://uabio.org/materials/9115/

## Slide 7: Дорожня карта UABIO розвитку біоенергетики України до 2050 р. (за видами отриманого енергоносія)
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Тверді біопалива (тепло) | 2.1738 | 2.2034 | 2.3798 | 2.6439 | 3.0327 | 3.3908 | 4.4515 | 5.8553 | 8.0656 | 9.8888 | 11.0301 | 11.7045
Тверді біопалива (е/е) | 0.024238 | 0.076644 | 0.12023 | 0.15614 | 0.18728 | 0.17757 | 0.72417 | 1.5087 | 1.9972 | 2.51 | 2.8187 | 3.0034
Рідкі БП І покоління | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.1737 | 0.23392 | 0.31423 | 0.34753 | 0.37678 | 0.4278 | 0.42692
Рідкі БП ІІ покоління | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025991 | 0.078558 | 0.14894 | 0.25119 | 0.3949 | 0.42692
Біогаз (е/е, тепло) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.37853 | 0.73265 | 1.1586 | 1.4694 | 1.7803 | 2.3604
Біометан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019923 | 0.081405 | 0.28966 | 0.62972 | 1.1868 | 2.3604
млн т н.е.
https://uabio.org/materials/9115/

## Slide 8
Пряме спалювання біомаси.
Термохімічне перетворення для отримання збагаченого палива
(піроліз, газифікація и зрідження).
Біологічене перетворення для утворекння корисного газоподібного або рідкого палмва
(анаеробне зброджування та ферментація).
МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ З БІОМАСИ

## Slide 9
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІОМАСИ

## Slide 10: Біогазова установка
вигляд зовнішній
вигляд зсередини

## Slide 11: Біогазова установка
із вбудованим газгольдером
із зовнішнім
газгольдером

## Slide 12: Схеми біогазових установок
1 газгольдер;
2 і 4 – метантенки; 3 – сховище.
безперервної дії
циклічної дії
акумулятивної дії

## Slide 13: Анаеробне зброджування
Мезофільне
t = 32 -34 0C
Термофільне
t = 52 -54 0C

## Slide 14
При цьому 75% біогазу виробляється з відходів сільського господарства,
17% – з органічних відходів приватних домогосподарств і підприємств і ще
8% – каналізаційних очисних споруд.
Сукупне виробництво біогазу та біометану у 2021 році склало 196 ТВт-год або 18,4 млрд кубометрів. Це становить 4,5% споживання газу Європейським Союзом у 2021 році.
https://uabio.org/materials/14133/

## Slide 15: Типова датська біогазова установка

## Slide 16: Біогазова установка в Даніі – це вигідно
Установлена потужність енергетичних генераторів, здебільшого, коливається в межах від 200 до 500 кВт. Щоб агрегат працював, треба спалити близько 1500-2000 м біогазу щодня. На установках змонтовані великі цистерни обсягами від 600 до 1000 м. Нині в Данії працюють близько 50 біогазових станц

## Slide 17: Біогаз Німеччина
Субстрати: Жом цукрових буряків, мелясна барда
Встановлена потужність: 5 МВт
Сталевий метантенк із покриттям об’ємом 4 x 4,600 м³
Особливості проекту: Промисловий біогазовий комплекс: 4 метантенки первинних, 1 метантенк вторинний з газгольдером, реалізація біодобрив, мезофільний режим зброджування
БІОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС ANKLAM (АНКЛАМ, НІМЕЧЧИНА)

## Slide 18
Біогаз Німеччина
БІОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС EICKHOFF (АЙКХОФФ, НІМЕЧЧИНА)
Особливості проекту: 1 метантенк первинний з газгольдером, 1 метантенк вторинний, резервуар-сховище з газгольдером, термофільний режим зброджування, використання теплової енергії в сушарках та для опалювання приватних будинків
Субстрати: Силос кукурудзи, пташиний послід, цукрові буряки
Встановлена потужність: 1,5 МВт
Нарощування потужності: 2016: генератор на 637 кВт

## Slide 19
Біогаз Німеччина
БІОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС NEISSETAL (НАЙЗЕТАЛЬ, НІМЕЧЧИНА)
Субстрати: Гноївка свиней, гній свиней, гній ВРХ, силос люцерни, силос кукурудзи, цукрові буряки
Встановлена потужність: 716 кВт
Особливості проекту:
1 метантенк первинний,
1 метантенк вторинний з газгольдером, резервуар-сховище, мезофільний режим зброджування, використання теплової енергії

## Slide 20
Перша задокументована біогазова установка була побудована в Бомбеї, Індія 1859 року.
Біогаз Індія

## Slide 21
Сьогодні в Індії налічується понад 500 тис. сімейних біогазових установок
Біогаз Індія

## Slide 22: «Китайський купол» підземна біогазова установка для теплого грунту
Cьогодні такі побутові установки об'ємом 6-8 кубометрів виробляють біогаз, що забезпечує 80% потреб сім'ї з чотирьох осіб (мається на увазі приготування їжі). Більшість установок дуже прості і після певного навчання фермери будують і експлуатують установки самостійно.
На думку істориків, таку конструкцію використовували в Китаї ще тисячу років тому.

## Slide 23
За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження з кінця 2014 року по січень 2018 року потужності біогазових установок, що генерують електроенергію за "зеленим" тарифом , виросли майже втричі: з 14 МВт дол 40 МВт.
Біогаз Україна

## Slide 25
Біогаз Україна
БІОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС BZIV (БЗІВ, УКРАЇНА)
Субстрати: Гній ВРХ, силос кукурудзи
Встановлена потужність: 330 кВт
Застосування біогазу: Перетворення в когенераційній установці та продаж в електромережу за «зеленим» тарифом
Особливості проекту:
1 метантенк первинний з газгольдером, 1 лагуна, реалізація біодобрив, мезофільний режим зброджування

## Slide 26
Біогазова установка 400 кВт.
1 биореактор, 3500 м³
Перша черга 12 МВт
Загальна потужність 20 МВт
Миколаївська обл.
Ладижинська птахофабрика (Вінницька область)
ВАТ "Рокитнянський
цукровий завод"
Біогазовоий завод
потужністю 2,382 МВт
Біогаз Україна