## Slide 1: Вимоги до ресурсів:
ДСТУ ISO/IEC 17025:2019
персонал
приміщення та умови навколишнього середовища
обладнання
метрологічна простежуваність
продукція та послуги від зовнішніх постачальників

## Slide 2
ДСТУ ISO/IEC 17025:2019
Персонал
має діяти неупереджено
бути компетентним
працювати згідно з системою менеджменту лабораторії
лабораторія має документувати вимоги до компетентності для кожної функції, яка впливає на результати лабораторної діяльності
лабораторія має забезпечити компетентність персоналу, за яку він несе відповідальність
керівництво лабораторії має ознайомити персонал з його обов’язками, відповідальністю та повноваженнями

## Slide 3: ПРОЦЕДУРА ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПИСІВ ЩОДО:
ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПІДБОРУ ДО ПЕРСОНАЛУ
НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
НАГЛЯДУ ЗА ПЕРСОНАЛОМ
УПОВНОВАЖЕННЯ ПЕРСОНАЛУ
МОНІТОРИНГУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

## Slide 4: ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ УПОВНОВАЖИТИ ПЕРСОНАЛ НА ВИКОНАННЯ КОНКРЕТНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА:
ДСТУ ISO/IEC 17025:2019
РОЗРОБЛЕННЯ, МОДИФІКАЦІЯ, ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДІВ
АНАЛІЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВКЛЮЧНО З ЗАЯВАМИ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АБО ДУМКАМИ ТА ТЛУМАЧЕННЯМИ
ЗВІТУВАННЯ, ПЕРЕВІРЯННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

## Slide 5: ПРИМІЩЕННЯ ТА УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
МАЮТЬ БУТИ ПРИДАТНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НЕ ПОВИННІ НЕГАТИВНО ВПЛИВАТИ НА ДОСТОВІРНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЧИННИКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ на достовірність результатів:
температура, вологість, тиск
мікробне забруднення
ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ ТА УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МАЮТЬ БУТИ ЗАДОКУМЕНТОВАНІ
пил, випромінювання
Електроживлення, звук, вібрації
ДСТУ ISO/IEC 17025:2019

## Slide 6: ОБЛАДНАННЯ
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ МАТИ ДОСТУП ДО ОБЛАДНАННЯ
ЯКЩО ЛАБОРАТОРІЯ ВИКОРИСТОВУЄ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ПОЗА ЇЇ ПОСТІЙНИМ КОНТРОЛЕМ, ВОНА МАЄ ЗЕБЕЗПЕЧИТИ ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ
ПОВИННА БУТИ ПРОЦЕДУРА ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ (для забезпечення належного функціонування та запобігання забрудненню і пошкодженню)
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ОБЛАДНАННЯ ВІДПОВІДАЄ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПЕРШ НІЖ ВВОДИТИ ЙОГО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ТОЧНІСТЬ ТА /АБО НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ (це необхідно для отримання достовірного результату)

## Slide 7: ОБЛАДНАННЯ
ВИМІРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ МАЄ БУТИ ВІДКАЛІБРОВАНЕ
СКЛАДЕНА ПРОГРАМА (ГРАФІК) КАЛІБРУВАННЯ
МАРКУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ (етикетки за кольорами)
ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ДАЄ СУМНІВНІ РЕЗУЛЬТАТИ МАЄ БУТИ ВИВЕДЕНО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (жовта етикетка, акт несправності)
ПРОМІЖНІ ПЕРЕВІРЯННЯ ОБЛАДНАННЯ (внутрішнє калібрування)
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ВЖИТИ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕНАВМИСНОМУ НАЛАШТУВАННЮ ОБЛАДНАННЯ (щоб попередити отримання недостовірних результатів)

## Slide 8: ОБЛАДНАННЯ
ПОТРІБНО ВЕСТИ ЗАПИСИ (сервісні картки) СТОСОВНО:
Ідентифікації обладнання
Найменування виробника, серій.номер…
Підтвердження того, що обладнання відповідає встановленим вимогам
Поточне місце розташування
Дати калібрування (поточне, наступне) та міжкалібрувальний інтервал
Документацію на референтні матеріами та терміни їх придатності
Плани тех. обслуговування та поточне тех. обслуговування
Відомості про пошкодження, несправність, модифікацію або ремонт обладнання (акти несправності)

## Slide 9: Метрологічна простежуваність
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ВСТАНОВИТИ ТА ПІДТРИМУВАТИ МЕТРОЛОГІЧНУ ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ДО МІЖНРОДНОЇ СИСТЕМИ ОДИНИЦЬ (SI) ЗА ДОПОМОГОЮ:
калібрування
використання значень сертифікованих референтних матеріалів із зазначеною метрологічною простежуваністю, що надає компетентний виробник (або відповідає вимогам ISO 17034)
ЯКЩО МЕТРОЛОГІЧНА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ДО ОДИНИЦЬ SI НЕМОЖЛИВА – НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ДО ВІДПОВІДНОГО ОПОРНОГО ЗНАЧЕННЯ:
сертифіковані значення референних матеріалів
результати референтних процедур вимірювання

## Slide 10: ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ ВІД ЗОВНІШНІХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Лабораторія має забезпечити використання лише придатної зовнішньої продукції та послуг, що впливають на лабораторну діяльність;
Має бути процедура для зберігання записів
Лабораторія має повідомляти свої вимоги зовнішнім постачальникам стосовно:
- продукції та послуг, що надаються;
- критеріїв прийнятності;
- компетентності, включно з будь-якими вимогами до кваліфікації персоналу;
- діяльності, яку лабораторія або її замовник мають намір здійснити у приміщеннях зовнішнього постачальника

## Slide 11: ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ:
АНАЛІЗУВАННЯ ЗАПИТІВ, ТЕНДЕРІВ, ДОГОВОРІВ
ВІДБІР, ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДІВ
ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ
ПОВОДЖЕННЯ З ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ВИПРОУВАННЯ АБО КАЛІБРУВАННЯ
ТЕХНІЧНІ ЗАПИСИ
ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
СКАРГИ
НЕВІДПОВІДНА РОБОТА
УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ

## Slide 12: Можлива схема представлення операційних процесів лабораторії