## Slide 1: ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

## Slide 2
Лабораторія повинна мати ПЛАН і МЕТОД відбирання зразків.
Метод відбору зразків має враховувати чинники, які підлягають контролю (для забезпечення впевненості в достовірності наступних результатів випробування або калібрування).
МЕТОД ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ МАЄ ОПИСУВАТИ:
Відбирання/вибір зразків або місць відбирання
План відбирання
Підготовку та обробку зразка для випробування

## Slide 3: ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ЗБЕРІГАТИ ЗАПИСИ ЩОДО ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ, ЯКЕ Є ЧАСТИНОЮ ПРОВЕДЕНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЧИ КАЛІБРУВАННЯ Записи мають містити:
Посилання на
використаний метод відбирання зразків
Дату та час відбирання зразків
Дані для ідентифікації та опису
(номер, кількість, найменування)
Ідентифікацію персоналу, який проводив відбирання
Ідентифікацію використаного
обладнання
Умови навколишнього середовища та умови транспортування
Ідентифікація місця відбору (наприклад, геолокація)
Відхилення або винятки з методу відбору чи плану

## Slide 4: ПОВОДЖЕННЯ З ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЧИ КАЛІБРУВАННЯ
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

## Slide 5
У Лабораторії має бути наявна процедура транспортування, отримання, поводження, захисту, зберігання, утримання та утилізації або повернення об’єктів випробування (зразків) включно з усіма положеннями, необхідними для захисту цілісності об’єкта…
Наявна система ідентифікації об’єктів випробування або калібрування (запобігання сплутування)
Після отримання об’єкта випробування має бути зареєстровано відхилення від встановлених умов (у разі наявності)
Якщо об’єкти (зразки) потрібно зберігати чи витримувати за певних умов довкілля, ці умови потрібно підтримувати, контролювати та реєструвати (харчові продукти на визначення мікробіологічних показників – у холодильнику)
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

## Slide 6: ТЕХНІЧНІ ЗАПИСИ
Лабораторія має забезпечити, щоб технічні записи щодо кожної лабораторної діяльності містили результати, звіт та достатню інформацію для ідентифікації чинників, що впливають на результат вимірювання та можливості повторення лабораторної діяльності за умов, максимально наближених до первинних. Мають містити дату та ідентифікацію персоналу (виконавці та ті, хто перевіряє дані та результати). Первинні спостереження мають бути зареєстровані в момент їх отримання та ідентифіковані з конкретним завданням
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ, ЩОБ ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ТЕХНІЧНІ ЗАПИСИ МОЖНА БУЛО ПРОСТЕЖИТИ ДО ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ ЧИ ДО ПЕРВИННИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
як первинні, так виправлені дані та файли потрібно зберігати, включно з датою внесення змін, зазначивши виправлення та персонал, який це проводив (наприклад, протоколи на заміну)

## Slide 7: ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ІДЕНТИФІКУВАТИ СКЛАДОВІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ (при оцінці невизначеності мають бути враховані усі складові відповідно до методів аналізування)
ЛАБОРАТОРІЯ, ЩО ПРОВОДИТЬ КАЛІБРУВАННЯ (зокрема власного обладнання), ПОВИННА ОЦІНЮВАТИ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ УСІХ КАЛІБРУВАНЬ
ЛАБОРАТОРІЯ, ЩО ПРОВОДИТЬ ВИПРОБУВАННЯ ПОВИННА ОБЧИСЛЮВАТИ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ (його потрібно оцінити на основі розуміння теоретивних принципів або практичного досвіду застосування методу)

## Slide 8: Невизначеність вимірювань
Розширена невизначеність отримана шляхом множення сумарної стандартної невизначеності на коефіцієнт охоплення k=2, що визначає інтервал з рівнем довіри, який приблизно дорівнює 95% при допустимому нормальному розподілі.
Розширена невизначеність отримана шляхом множення стандартного відхилення відтворюваності, обчисленого за уточненим рівнянням Горвіца-Томпсона, на коефіцієнт охоплення k=2, що визначає інтервал з рівнем довіри, який приблизно дорівнює 95 % при допустимому нормальному розподілі

## Slide 9: Забезпечення достовірності результатів
Лабораторія повинна мати процедуру моніторингу достовірності результатів.
Отримані дані потрібно записувати так, щоб можна було, де це потрібно застосувати статистичні методи для аналізування результатів.
Це потрібно планувати із залученням:
референтних матеріалів або матеріалів контролювання якості
використання альтернативного вимірювального обладнання (відкаліброване)
перевірки функціонування вимірювального чи випробувального обладнання
застосування контрольних або робочих еталонів
проміжні перевіряння вимірювального обладнання
дублювання випробувань або калібрування за допомогою тих самих чи інших методів
повторне випробування чи калібрування об’єктів
кореляцію результатів щодо різних характеристик об’єкта
аналізування отриманих результатів
внутрішньолабораторні порівняння
випробування «сліпих» зразків

## Slide 10: Забезпечення достовірності результатів
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИ МОНІТОРИНГ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОРІВНЯННЯМ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНШИХ ЛАБОРАТОРІЙ
ПОТРІБНО ПЛАНУВАТИ
УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ КВАЛІФІКАЦІЇ
УЧАСТЬ У МІЖЛАБОРАТОРНИХ ПОРІВНЯННЯХ, ВІДМІННИХ ВІД ПЕРЕВІРЯННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ