## Slide 1: Лекція 5/1. Суматори.
1. Поняття про суматори.
2. Різновидність суматорів, схеми, принцип роботи.

## Slide 2: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО КОМБІНАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ
Логічні пристрої можуть бути класифіковані по різних ознаках.
По способі введення/виведення інформації логічні пристрої діляться на послідовні, паралельні й послідовно-паралельні. Послідовним називається пристрій, у якому вхідні змінні подаються на вхід, а вихідні змінні знімаються з виходу не одночасно, а послідовно, розряд за розрядом.
Паралельним називається пристрій, у якому всі розряди вхідних змінних подаються на вхід, і всі розряди вихідних змінних знімаються з виходу одночасно.
У послідовно-паралельних пристроях вхідні й вихідні змінні представлені в різних формах. Або змінні подаються послідовно символ за символом на вхід, а з виходу вони знімаються одночасно, або навпаки.

## Slide 3
Комбінаційними пристроями або автоматами без пам'яті називають логічні пристрої, вихідні сигнали яких однозначно визначаються тільки діючої в цей момент на вхід комбінацією змінних і не залежать от мічений змінних, які діяли на вхід раніше.
Послідовними пристроями, або автоматами з пам'яттю, називають логічні пристрої, вихідні сигнали яких визначаються не тільки діючої в цей момент на вхід комбінацією змінних, але й усе і послідовністю вхідних змінних, які діяли в попередні моменти часу.
ЗА ПРИНЦИПОМ ДІЇ ВСІ ЛОГІЧНІ ПРИСТРОЇ ДІЛЯТЬСЯ НА ДВА КЛАСИ: КОМБІНАЦІЙНІ Й ПОСЛІДОВНІ.

## Slide 4
Комбінаційну схему можна представить у вигляді m - k полюсного елемента (Рис. 3.1, а). Вхідне слово (вхідний алфавіт) комбінаційної схеми задається набором символів М = (m1, m2, ...mі), а вихідне слово (вихідний алфавіт) приймає значення на вихідних символів K= (k1,k2...kj). У дискретний момент часу сукупність вихідних сигналів однозначно визначається набором вхідних сигналів, які надійшли на вхід у той же момент часу.
Комбінаційна схема може характеризуватися: числом вхідних сигналів, числом вихідних сигналів, логічною формулою або таблицею істинності. Для керування роботою комбінаційної схеми вводять керуючі тактові сигнали, щоб новий набір вхідних сигналів надійшов після закінчення перехідних процесів.
Якщо на вихідні сигнали впливає не внутрішній стан комбінаційної схеми, а тільки зміна вхідних сигналів, то така схема називається автоматом без пам'яті або примітивним автоматом.

## Slide 5
У більшості схем повних автоматів об'єднання комбінаційних елементів дозволяє скласти такий пристрій, сигнали на виході якого будуть безпосередньо залежати не від вхідних сигналів, а лише від об'єднання вхідних сигналів і внутрішнього стану автомата в момент надходження сигналів на вході. Тому для опису роботи автомата в таблиці істинності вказують набір вхідних сигналів, набір відповідних внутрішніх станів і набір вихідних сигналів. Крім того, обов'язковим є умова поділу всіх наборів сигналів по тимчасових інтервалах. Спеціально обмовляється внутрішній стан автомата до приходу вхідного сигналу Qо, внутрішній стан автомата, що змінюється із приходом вхідного сигналу Qі та внутрішній стан автомата після нової зміни вхідного сигналу Qі+1.
Якщо на набір вихідних сигналів К впливає не тільки набір вхідних сигналів, але й внутрішній стан комбінаційної схеми, то така схема називається автоматом з пам'яттю або повним автоматом (рис. 3.1,б). Автомат з пам'яттю задається трьома наборами змінних: М, К, Q, де Q - набір змінних, які відображають внутрішній стан схеми.

## Slide 6
ОСНОВНІ ЕТАПИ СИНТЕЗУ КОМБІНАЦІЙНИХ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ ЦП НАСТУПНІ:
Перший етап:
а) словесна постановка та формулювання задачі синтеза;
б) задається базис, в якому потрібно побудувати схему;
в) задаються умови функціонування та обмеження.
Другий етап: отримання таблиць функціонування пристрою (таблиць істинності).
Третій етап:
а) запис логічної функції в аналітичному виді за допомогою ДДНФ або ДКНФ у булівському базисі;
б) мінімізація функції відомими методами за допомогою
діаграм Вейча або карт Карно.
Четвертий етап: перехід до заданого базису та синтез структурной схеми.
При побудові схеми враховуються обмеження на деякі параметри: кількість входів логічних елементів, глибина схем (впливає на затримку сигналів), уникнення гонок в схемі та інші. У інженерній практиці кожен етап іноді потребує творчого підходу і тому може доповнюватися допоміжними етапами (підетапами).
Розрізняють два типи автоматів. Автомат, у якого вихідна змінна в будь-якому такті tі, залежить від внутрішнього стану та від вхідний змінної, називається автоматом Милі та задається рівнянням: K = f (Qі, Mі).
Автомат, у якого вихідна змінна в момент tі залежить тільки від внутрішнього стану в tі- м такті, називається автоматом Мура й задається рівнянням Kj = f (Qі).

## Slide 7: СУМАТОРИ
ПРИНЦИП
ПОБУДОВИ
ОДНОРОЗРЯДНОГО СУМАТОРА

## Slide 8
Суматори призначені для виконання операції додавання багаторозрядних чисел. Звичайно числа представляються в прямих, додаткових або зворотному двійковому кодах, рідше - у двоїчно-десятковому.
Суматори можуть бути нагромаджуючого та комбінаційного типу.
Нагромаджуючі суматори можуть оперувати над декількома (двома й більше) числами, що подаються на їхні входи в різний час, комбінаційні оперують тільки над двома числами, що подаються одночасно. На рисунку 3.2 показане умовне графічне позначення комбінаційного суматора для двох трьохрозрядних чисел A {а2, а1, а0} і В{b2,b1,b0}. На виходах його формується результат додавання S і сигнал переносу Р.

## Slide 9
Богаторозрядні суматори будуються на основі однорозрядних суматорів, зв'язаних між собою ланцюгами переносу. Залежно від типу ланцюгів переносу розрізняють суматори з послідовним і прискореним переносами.
Напівсуматор. Найпростішим підсумовуючим елементом є напівсуматор (рис. 3.3). Він має два входи для однорозрядних що складаються А и В і два виходи: С (сума) і П(перенос).

## Slide 11
Оскільки сума С приймає значення 1, коли а ≠ b, то операцію виду (3.5) називають ще операцією нерівнозначності або " що виключає АБО". Пристрій, що виконує тільки цю операцію, має самостійне графічне позначення та конструктивне виконання. Тому напівсуматор можна представляти як об'єднання однорозрядного вузла нерівнозначності й формувача сигналу переносу (рис. 3.6).
Напівсуматор на основі елементів І-АБО-НЕ
Напівсуматор

## Slide 12
Однорозрядний суматор. Напівсуматор придатний для використання тільки в молодшому розряді багаторазрядного суматора. Для другого й наступного розрядів необхідні однорозрядні суматори із трьома входами (рис. 3.7): два для однойменних розрядів, що складаються, aі та bі чисел A, В и один для сигналу переносу Pі-1 з попереднього розряду.
Умовне графічне позначення однорозрядного суматора

## Slide 14
ОДНОРОЗРЯДНИЙ СУМАТОР НА ДВОХ НАПІВСУМАТОРАХ

## Slide 16: ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БОГАТОРОЗРЯДНОГО СУМАТОРА
Найбільш простим є суматор з послідовним переносом. Він складається з однорозрядних суматорів, число яких відповідає розрядності що складаються А и В з урахуванням знакового розряду (рис. 3.10). Суматори вв'язані між собою послідовними ланцюгами переносу з молодших розрядів у старші. Причому молодший розряд зв'язаний зі знаковим SMn+1 ланцюгом переносу тільки при використанні зворотних кодів.
Економічній однорозрядній суматор

## Slide 17
Багаторозрядний суматор з послідовним переносом
Працює суматор у такий спосіб. Всі змінні що складаються А и В подаються на відповідні входи одночасно. У кожному розряді формуються сигнали власної суми та пepeнocу. Останні, через час затримки tn , надходять на входи сусідніх однорозрядних суматорів та викликають транзитні переноси. Відбувається остаточне коректування результату додавання. Максимальна тривалість підсумовування виходить у випадку, коли перенос передається по всіх розрядах. Протягом всього часу числа А и В необхідно підтримувати на входах незмінними й не робити читання суми. Таким чином час затримки встановлення суматора Tзд sm=n×tn+ts

## Slide 18
Якщо числа А и В поданні у додатковому й зворотному коді:
Tзд sm=(n+1)tn+ts
де: n - розрядність додатків,
tn+ts - час затримки формування сигналу переносу та сигналу суми в одному розряді.
Недоліком cyматорів з послідовним переносом є низька швидкодія. Щоб підвищити швидкодію, необхідно прискорити процес формування та поширення переносу.

## Slide 19
Схема вузла переносу (CRU) на ЛЭ типу І- АБО

## Slide 20: Схема суматора з паралельним переносом наведена на рисунку 3.12. Час задержки встановлення його: Tзд sm=2tзд HSM+ tзд уп, де tзд нsм і t ЗД УП - час затримки формування вихідних сигналів напівсуматора й вузла переносу.
Трьохрозрядний суматор з паралельним переносом

## Slide 21
Паралельний перенос дозволяє істотно підвищити швидкодія суматора, але приводить до збільшення обсягу встаткування за рахунок введення УП, які ускладнюються з ростом розрядності.
Тому на практиці для одержання високої швидкодії при помірному обсязі встаткування застосовують комбінований перенос.
Його сутність полягає в тому, що однорозрядні суматори поєднуються в групи. Усередині групи організується одночасний перенос, а між групами - послідовні.
Іншим розповсюдженим способом організації прискореного переносу в багаторозрядних суматорах є спосіб, при якому в групах створюється послідовний перенос, а між груп-одночасний.
При цьому в порівнянні з попереднім способом виходить виграш у швидкодії, якщо число груп більше числа розрядів у групах.

## Slide 22
Прикладом компонування однієї групи розрядів, у якої сигнал переносу останнього розряду виробляється за допомогою спеціального вузла, може служити мікросхема 564 ІМ1, структура якої на рис. 3.13.
У таких пристроях однорозрядні суматори звичайно реалізуються за схемою рис. 3.9, а вузол переносу поряд з елементами І- АБО містить елементи нерівнозначності для одержання власних сум Cі.