## Slide 1: Модуль 5 ТЕМА: Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі

## Slide 2
Зміст
5.1 Загальні відомості
5.2 Цифро-аналогові перетворювачі
5.3 Аналого-цифрові перетворювачі

## Slide 3
5.1 Загальні відомості
У більшості випадків сигнал, який надходить від джерела інформації, має аналогову форму та описується неперервною функцією із миттєвими значеннями, які розміщені в деякому інтервалі часу.
Передача та обробка таких сигналів може виконуватись двома способами: аналоговим та цифровим. Останнім часом найбільшого розповсюдження набули цифрові системи передачі (ЦСП).
На передавальному кінці ЦСП аналогові сигнали перетворюються в цифрові, а на приймальному кінці виконується обернене перетворення сигналів з цифрової форми в аналогову.

## Slide 4
Основні переваги цифрових методів обробки та передавання порівняно з аналоговими наступні:
- висока завадостійкість;
принциповій можливості виключення апаратурної похибки при обчисленнях;
стабільності параметрів (незалежно від часу та змін температури);
оперативності зміни алгоритму обробки;
підвищенні швидкодії.
Перетворення сигналів з аналогової форми в цифрову виконується в приладах, які називаються аналого-цифровими перетворювачами (АЦП).

## Slide 5
Прилади, які виконують обернене перетворення сигналів з цифрової форми в аналогову, називаються цифро-аналоговими перетворювачами (ЦАП).
АЦП і ЦАП є основними функціональними вузлами цифрової техніки, які визначають точність, швидкодію та конструктивні параметри цифрових радіотехнічних систем.
Параметри ІС ЦАП і АЦП можна поділити на дві групи: статичні та динамічні.
До динамічних параметрів відносяться час перетворення і частота перетворення, які визначають швидкодію ЦАП і АЦП. Динамічні параметри характеризують продуктивність оброблення інформації.

## Slide 6
Статичні параметри, в свою чергу, розподіляються на дві підгрупи.
До першої підгрупи статичних параметрів відносяться параметри, загально прийняті для усіх типів ІС, які визначають енергетичні показники, наприклад, струм споживання , напругу живлення і т.д.
До другої підгрупи відносяться параметри, які характерні лише для перетворювачів. Це характеристика перетворення (ХП), розрядність, діапазон та рівні вхідних і вихідних сигналів, нелінійність, абсолютна похибка перетворення, напруга відхилення нуля на виході ЦАП або АЦП.

## Slide 7
5.2 Цифро-аналогові перетворювачі
Цифро-аналоговими перетворювачами (ЦАП) називають пристрої, які виробляють вихідну аналогову величину Uвих, відповідно до цифрової комбінації, наприклад, 20, 21, 22, 23, що надходить до цифрових входів х1, х2, х3, х4 перетворювача.

## Slide 8
До входу Е0 подається стабілізована напруга Uоп, з якої утворюється аналогова копія Uвих вхідного числа.
Цифро-аналогове (ЦА) перетворення складається із підсумовування еталонних величин, що відповідають розрядам вхідного числа.
Еталонна величина формується з опорного стабілізованого джерела напруги. Застосовуються, як правило, два методи ЦА перетворення: підсумовування одиничних еталонних величин та підсумовування еталонних величин, вагові коефіцієнти яких відрізняються.

## Slide 9
У першому випадку при формуванні вихідного аналогового сигналу використовується тільки одна еталонна величина вагою в один квант.
У другому методі використовуються еталонні величини з вагами, залежними від номера розряду, а в підсумовуванні беруть участь лише ті еталонні величини, для яких у відповідних розрядах вхідного числа встановлюється рівень логічної одиниці. При цьому в більшості випадків використовуються двійковий або двійково-десятковий коди.

## Slide 10
У випадку двійкового коду робота ЦАП описується рівнянням:
Uвих = Uоп (х12-1 + х22-2 + …. + хi2-n)
де Uвих – вихідна аналогова напруга;
Uоп – опорна напруга;
хі – коефіцієнти відповідних двійкових розрядів, які приймають значення або одиниці, або нуля;
n – число розрядів.

## Slide 11
Опорною може бути напруга постійного або змінного струму. З неї формуються окремі еталонні величини, що відповідають значенням розрядів вхідного числа, які підсумовуються й утворюють дискретні значення вихідної напруги (аналогової величини).

## Slide 12
Класифікація ЦАП може бути подана за різноманітними ознаками:
– за способом формування вихідного сигналу (підсумовування напруг, ділення напруг, підсумовування струмів);
– за видом вихідного сигналу (зі струмовим виходом, з виходом за напругою)
– за полярністю вихідного сигналу (уніполярні, біполярні – за полярністю вихідного сигналу;
– за характером джерела опорної напруги (постійної чи змінної);
– за типом елементів (резистивні, ємнісні, оптоелектронні).

## Slide 13
Схеми ЦАП виготовляють здебільшого в інтегральному виконанні. Серед різних способів ЦА перетворення широкого використання набули ЦАП, спільною ознакою яких є наявність матриці резисторів R з вихідним аналоговим суматором на операційному підсилювачі (ОП).
Матриця резисторів призначена для “зважування” цифрового сигналу, який подано паралельним кодом. Для реалізації ЦА перетворення переважно використовують два типи матриць резисторів:
– складеної з двійково-зважених резисторів;
– на основі резисторів зі співвідношенням R-2R.

## Slide 14
5.2.1 Параметри ЦАП
Параметри, що нормуються для даного типу ЦАП, визначаються їхнім призначенням або областю їхнього використання. Основні параметри інтегральних мікросхем ЦАП регламентуються стандартом. Однак є параметри, на які впливає ступень конструктивної та функціональної скінченності, наприклад, мікросхема, де відсутнє джерело еталонної напруги. В цьому разі мікросхема являє собою комплектуючий елемент. Номенклатура нормованих параметрів розбивається на дві групи: статичні та динамічні.

## Slide 15
Статичні параметри описують роботу перетворювачів у статичному режимі і містять наступне.
Число розрядів n визначається як двійковий логарифм максимального числа кодових комбінацій на вході ЦАП
n = log2 b
де b – число можливих кодових комбінацій на вході ЦАП.
Сукупність значень вихідної аналогової величини хi, (найчастіше це напруга U), в залежності від вхідного числа Nі, називають номінальною функцією або характеристикою перетворення (ХП).

## Slide 17
Кількісний зв’язок між вхідним числом та його аналоговим еквівалентом установлює формула
Uвих і = hN  δU
де h – крок квантування;
δU – похибка перетворення;
N – число.

## Slide 18
Двійкове число складається з певного числа розрядів 2іxi , які можуть набувати значень або 0, або 1.
N = 20x1+ 21x2 +…+ 2n-1xn =
хi = Є {x1, x2,….xn},
де n – кількість двійкових розрядів.

## Slide 19
Таблиця істинності

## Slide 20
Інтервал значень вихідної напруги від Uвих min до Uвих max називають діапазоном змінення вихідної величини.
Крок квантування та діапазон змінення вихідної величини (без урахування похибки перетворення) зв’язані співвідношенням
При зменшенні кроку квантування ХП наближається до прямої лінії 1.

## Slide 21
У випадку ідеального лінійного ЦАП усі кроки квантування однакові. В реальних ЦАП кроки квантування в різних точках відрізняються одне від одного, що зумовлює похибку перетворення. Тому використовують середнє значення кроку квантування hсер.
Реальні характеристики перетворення відрізняються від ідеальної неоднаковим значенням кроків квантування на всій довжині ХП. Ступінь збігу реальної ХП з ідеальною визначає точність перетворювання.
Похибка, яка виникає в реальному випадку, характеризується рядом відхилень та визначається відповідними параметрами:
нелінійність;
диференційна нелінійність;
відхилення аналогової величини від номінального значення;
напруга зсуву нуля.

## Slide 22
Нелінійність δL – це максимальне відхилення точки реальної ХП від ідеальної. Нелінійність може бути приведеною до виходу і тоді вона визначається у відносних одиницях формулою
де δmах – максимальне відхилення будь-якої точки реальної ХП від ідеальної.

## Slide 23
Диференційна нелінійність δLD – це відхилення дійсного кроку квантування h від його середнього значення hсер , яке визначається формулою

## Slide 24
Абсолютна погрішність перетворення в кінцевій точці шкали δFS відлічується, як відхилення реального значення кінцевої точки характеристики перетворення від ідеального за формулою
δFS = Uвих max i – Uвих max
де Uвих max i і Uвих max – значення вихідної напруги в кінцевій точці, відповідно реальної та ідеальної ХП.

## Slide 25
Напруга зсуву нуля вихідної аналогової величини – це дійсне значення вихідної величини при нульовому вхідному числі. Цей параметр визначається, як величина, на яку паралельно ідеальній зсувається реальна ХП відносно початку координат.
Динамічні параметри ЦАП зумовлені тим, що в реальних умовах експлуатації ЦАП працюють при безперервному зміненні значень вхідного числа. Відлік напруги на виході ЦАП повинен відбуватися тільки після закінчення всіх перехідних процесів у ньому. Тому швидкодія ЦАП визначається часом його перехідних процесів, а динамічні параметри обумовлюють продуктивність оброблення інформації.

## Slide 26
Найважливішим динамічним параметром є час установлення вихідного сигналу або час перетворення ts. Він визначається, як час від початку зміни цифрового сигналу на вході ЦАП до появи на виході відносно сталого аналогового сигналу. В залежності від типу ЦАП це може бути час установлення вихідного струму tsi, або час установлення вихідної напруги tsu. Найчастіше в довідниках наводять час установлення при стрибкоподібній зміні вхідного числа від мінімуму до максимуму, або навпаки.
Другий важливий динамічний параметр – це час затримки розповсюдження tr. Він визначається тривалістю часу до моменту досягнення вихідною аналоговою величиною половини максимального вихідного значення Uвих max.

## Slide 27
5.2.2 Схеми цифро-аналогових перетворювачів
Схема цифро-аналогових перетворювачів на двійково-зважених резисторах
Схеми (цифро-аналогових перетворювачів) ЦАП у мікросхемному виконанні є резистивними матрицями.
Номінали резисторів, які для них використовуються, визначаються з ряду
20R, 21R, 22R, …, 2n–1R ,
де n – число двійкових розрядів.

## Slide 28
В схемі:
R, 2R, 4R, 8R – матриця двійково-зважених резисторів;
Е0 – джерело стабілізованої опорної напруги;
A1 – комутатор;
A2 – суматор зважених струмів на ОП.

## Slide 29
При нульовому вхідному числі N = {0000} всі ключі К1 закриті, а К0 відкриті. Тому виходи резисторів відключені від входу суматора і підключені до нуля. Через це сума струмів на вході суматора теж нульова
через що вихідна напруга дорівнює нулю:

## Slide 30
Якщо N = {1111}, то стани ключів змінюються на протилежні: ключі К0 закриваються, відключаючи резистори від нуля, а ключі К1 відкриваються, підключаючи резистори до входу суматора А2. Через це сума струмів на вході суматора максимальна:
через що вихідна напруга теж максимальна:
Uвих max = RІmax.
Проміжні значення вхідного числа
{0000} < N < {1111}
викликають відповідні проміжні пропорційні значення вихідної напруги
0 < Uвих< Uвих max.

## Slide 31
Розряд х4 = 1 забезпечить на вході А2 градацію струму І1 = Е0/8R, розряд х3 = 1 забезпечить дві таких градації і т.д.
Сума струмів на вході суматора становитиме:
Вихідна напруга визначиться як , тобто

## Slide 32
Максимальна вихідна напруга визначається при умові коли хі = 1 і дорівнює:
Значення кроку квантування дорівнює градації вихідної напруги від найменшого розряду (х4 = 1):

## Slide 33
Кількість кроків квантування чотирьохрозрядного двійкового ЦАП можна визначити наступним співвідношенням:
В залежності від вхідного числа N проміжні значення вихідної напруги приймають значення в межах:

## Slide 34
У сучасній техніці кількість кроків квантування використовують у межах 102 … 104 кроків. Тому виникає задача нарощування розрядності ЦАП.
Цю задачу вирішує каскадне з’єднання тетрад, через маштабуючі резистори з опорами:
Rm = 8,1Rі,
де Rі – внутрішній опір тетради. Його провідність визначається сумою провідностей всіх резисторів:
звідки внутрішній опір тетради становить:

## Slide 35
Наведена схема з шістьома номіналами резисторів забезпечує 9999 десяткових градацій вихідної напруги, тобто 9999 кроків квантування.
Схема нарощування розрядності двійково-десяткового ЦАП

## Slide 36
Недоліком ЦАП на матриці двійково-зважених резисторах є досить значна кількість номіналів - шість. Цей недолік усунений в ЦАП на матриці типу R – 2R.
Схема цифро-аналогових перетворювачів на матриці R – 2R
Перевага матриці типу R – 2R полягає в простоті її виготовлення, бо вона має лише два номінали резисторів R та 2R проти багатьох номіналів матриці на двійково-зважених резисторах.

## Slide 38
Підрахуємо кількість кроків квантування, яку забезпечує n-розрядний двійковий ЦАП.
Для цього визначимо опір між кожною з точок B, C, D, …, F і нульовою шиною (корпусом) та потенціали цих точок.
Між точкою F і корпусом увімкнено два паралельно з’єднаних резистори з опорами 2R, що дорівнює
Тоді точка F є виходом подільника напруги з опором R в кожному плечі і тому потенціал точки F буде результатом ділення на два вхідної напруги цього подільника.

## Slide 39
Отже потенціал точки D буде результатом ділення на два потенціалу точки C. Таким же чином переконуємося в тому, що між точкою D і корпусом ввімкнений еквівалентний опір RD = R. Тоді потенціал точки D також буде результатом ділення на два, але потенціалу точки С.
Таким чином, від розряду до розряду потенціал ділиться на два. Тому потенціали точок B, C, D, …, відповідно становлять
Е0; (1/2)Е0; (1/4)Е0; …;(1/2n-1) Е0.

## Slide 40
З цього випливає, що розряд х1 = 1 забезпечить на вході приймача А2 протікання струму:
розряд х2 = 1 забезпечить:
Сумарний струм на вході приймача струму А2 при вхідному двійковому числі N становитиме:
де хі – коефіцієнт розряду, який приймає значення 0 або 1 в залежності від двійкового вхідного числа N.

## Slide 41
Вихідна напруга визначиться як:
тобто,
Приймаючи хі =1 та і = п, знаходимо максимальну вихідну напругу:

## Slide 42
Значення кроку квантування знаходиться як різниця між будь-якими двома суміжними членами:
Кількість кроків квантування в залежності від числа п двійкових розрядів знаходимо за формулою:
L = (2n – 1).

## Slide 43
На основі розглянутих формул можна зробити наступні висновки:
– вихідна напруга ЦАП прямопропорційна напрузі живлення Е0 і вхідному двійковому числу
N = {x1, x2, x3, …, xп};
– крок квантування не залежить від максимальної вихідної напруги і за інших рівних умов визначається тільки кількістю розрядів вхідного числа;
– кількість кроків квантування за будь-яких умов визначається тільки кількістю розрядів вхідного числа;
– чим більше вхідне число, тим менше крок квантування.

## Slide 44
Щодо серійних мікросхем ЦАП, то вони містять усі елементи, які позначені на розглянутих вище схемах, крім операційного підсилювача А2. Тому його під’єднують до ЦАП зовнішньо наступним чином:

## Slide 45
5.3 Аналого-цифрові перетворювачі
Аналого-цифровими перетворювачами (АЦП) називаються пристрої, які перетворюють аналогову величину в пропорційне число, тобто створюють цифрову копію аналогової величини і таким чином перетворюють аналог в код.
Аналого-цифрове перетворення містить наступні операції: дискретизацію, квантування та кодування.
Дискретизація складається з вибору із неперервного за часом аналогового сигналу Uс окремих миттєвих його значень, які надходять через визначений часовий проміжок t = (ti+1 – ti).

## Slide 46
Моменти t1; t2; …; tі-1; tі, в яких визначаються миттєві значення, називаються тактовими моментами часу, а різниця між суміжними моментами tд = (ti+1 –ti) – тактовим інтервалом часу або інтервалом дискретизації.

## Slide 47: Згідно з теоремою Котельникова, якщо сигнал має обмежений спектр, тобто всі його спектральні складові мають частоти нижче, ніж деяка частота Fmax , то для установлення аналогового сигналу з послідовності його дискретних значень тактовий інтервал має задовольняти умові:
Наприклад, при дискретизації мовних сигналів, що мають спектр частот 300…3400 Гц, вибирається тактова частота .
При цьому тактовий інтервал становить:

## Slide 48
Операція квантування складається з утворення сітки так званих рівнів квантування, які зсунені один відносно одного на крок квантування h. При цьому кожний рівень має свій порядковий номер (0; 1; 2; …).
Кодування здійснюється тим, що отримані в процесі дискретизації значення аналогового сигналу Uс заміняють ближчими до них номерами рівнів квантування та подальшого їх кодування. На виході кодера формується двійкове n-розрядне число:
n = { x1, x2, x3, …, xп}.
Процес квантування вносить погрішність εкв, яка називається шумом квантування і визначається в межах:
-h/2  εкв  h/2

## Slide 49
Зменшення шуму квантування досягається шляхом зменшення кроку квантування h, але це призводить до збільшення числа рівнів, через що ускладнюється АЦП. Щоб запобігти невиправданого нарощування апаратних засобів, крок квантування вибирають таким, що дорівнює припустимій абсолютній погрішності ε:
h = ε
Тоді при завжди відомій максимальній вхідній напрузі сигналу Uсmax кількість кроків квантування становить
L = Uсmax /h.

## Slide 50
Чим більше число рівнів квантування, тим точніше відтворюється цифрова копія аналогового сигналу Uс, але це збільшення обмежують два фактори:
– по-перше, при збільшенні числа рівнів квантування зменшується крок квантування, а його зменшення обмежується роздільною здатністю апаратури;
– по-друге, ускладнюється апаратура, бо кількість кроків квантування дорівнює числу двійкових розрядів відповідних вузлів апаратури.
Тому число рівнів квантування для кожного конкретного випадку вибирається з умов одержання заданих параметрів перетворення.

## Slide 51
класифікація АЦП. АЦП можна поділити на три типи: послідовні, паралельні та паралельно-послідовні.
До послідовних АЦП відносяться такі, де перетворення відбувається послідовно за часом, тобто крок за кроком. Такими АЦП є, наприклад, перетворювачі послідовних наближень, слідкуючі АЦП, перетворювачі напруги в частоту, АЦП інтегруючого типу. Усі ці АЦП дозволяють отримувати високу розрядність, але мають низьку швидкодію.
Паралельні АЦП побудовані за принципом одноразового перетворення сигналу шляхом його кодування за допомогою набору компараторів. Такі АЦП виявляються більш швидкодіючими за інші і досягають частот перетворення 100 … 400 МГц. До недоліків паралельних АЦП відноситься збільшення числа компонентів схеми при зростанні розрядності вихідного числа.
Паралельно-послідовні АЦП засновані на двоступеневому алгоритмі перетворення: спочатку відбувається визначення старших розрядів вихідного числа за допомогою першого малорозрядного паралельного АЦП, а далі виділяється залишок аналогового сигналу, який визначається молодшими розрядами за допомогою другого малорозрядного паралельного АЦП. Зв’язок між цими двома паралельними АЦП відбувається за послідовним алгоритмом.

## Slide 52
5.3.1 Параметри АЦП
Усі параметри АЦП, так само, як і ЦАП, можна поділити на дві групи: статичні та динамічні.
Найважливішими статичними параметрами АЦП є такі, що характеризують погрішність перетворення.
Число розрядів або розрядність – це найближче ціле двійкового логарифму номінального значення вихідного числа N:
n = log2L
При подачі на вхід АЦП лінійної змінної напруги на виході спостерігається послідовна зміна чисел. Залежність між вхідною аналоговою напругою Ux, яка перетворюється, і вихідним числом n називається характеристикою перетворення (ХП).

## Slide 54
Для отримання ХП ідеального АЦП необхідно, щоб напруга першого міжчислового переходу U1 розміщувалась на відстані h/2 від початкової опорної напруги UREF1 = 0. Аналогічно, напруга останнього міжчислового переходу (Ui+1) повинна відрізнятися від максимальної опорної напруги URER2 на половину кроку квантування ХП.
Для ідеального АЦП ширина сходинки дорівнює кроку квантування:
h = U = Ui+1 – Ui .

## Slide 55
Відхилення реальної ХП від ідеальної визначає погрішність АЦП і характеризується наступними параметрами: нелінійність; напруга зсуву нуля; диференційна нелінійність.
Дійсне значення вхідної напруги в нульовій точці ХП, відносно номінального нульового значення цієї напруги, визначає напругу зсуву нуля. Фізично ця напруга показує паралельний зсув ХП уздовж осі абсцис.
Нелінійність АЦП – це відхилення вхідної наруги в будь-якій точці ХП від величини, визначеної за ідеальною ХП у цій же точці. Цей параметр характеризує відхилення центрів сходинок дійсної ХП від прямої лінії, що апроксимує номінальну ХП.
Диференційна нелінійність АЦП – це відхилення дійсних значень кроків квантування ХП від їхнього середнього значення. Диференційна нелінійність визначає, наскільки відрізняється реальна сходинка між сусідніми числами від ідеальної.
Діапазон перетворень – це різниця між максимальним та мінімальним значеннями вхідної напруги
А = Uвх max – Uвх min.

## Slide 56
До динамічних параметрів належать швидкодія та час перетворення.
Швидкодія АЦП характеризується часом перетворення або частотою перетворення.
Час перетворення tп – це інтервал часу між моментами появи двох сусідніх вихідних чисел.

## Slide 57
5.3.2 Схеми АЦП
5.3.2.1 АЦП послідовного наближення
Принцип роботи АЦП полягає в зіставленні вхідної напруги Ux з еталонною U0 , послідовному нарощуванні еталонної напруги U0 та формуванні чисел N1, N2 …, Nі , пропорційних аналоговому сигналу, коли еталонна напруга досягає вхідної: U0 = Uх.

## Slide 60
До складу АЦП послідовного наближення мають входити наступні пристрої:
– генератор прямокутних імпульсів D1;
– лічильник імпульсів D2;
– ЦАП D5;
– паралельний регістр D6;
– формувач одиничного імпульсу D3, D4 для запуску регістра D6;
– аналоговий віднімач А1;
– підсилювач-обмежувач А2;
– пороговий елемент з гістерезисом, наприклад, тригер Шмітта А3;
– відтворювальний пристрій А4, яким може бути цифровий індикатор, інтерфейс передавання тощо.

## Slide 61
Перевагою АЦП послідовного наближення є висока роздільна здатність, яка зумовлена відсутністю зворотного зв’язку (зв’язок А3 – D4 не є зворотним, бо не впливає на роботу елементів тракту сигналу: D2, D5 та ін.). Через це можна без появи самозбудження збільшувати коефіцієнт підсилення підсилювача-обмежувача А2, підвищуючи саме тим роздільну здатність.
Значним недоліком АЦП послідовного наближення є дуже мала швидкодія, яка зумовлена тим, що незалежно від рівня вхідної напруги Uх, лічильник імпульсів D2 починає свою роботу з нульового стану (моменти t0, t4, t7 і т. ін.) для кожного перетворювання (моменти t3, t6, ..., .). При цьому втрачається значний час t3 … t4.

## Slide 62
5.3.2.2 Слідкуючі АЦП
Принцип дії слідкуючого аналого-цифрового перетворення полягає в тому, що після кожної перекомпенсації еталонна напруга U0 зменшується не на всю величину, а тільки, щоб викликати недокомпенсацію. Так еталонна напруга U0 “слідкує” за вхідною напругою Uх, відхиляючись від неї лише на малу величину. На це відхилення потрібний малий час, через що підвищується швидкодія.

## Slide 65
Перевага слідкуючого АЦП полягає у тому що еталонна напруга U0 змінюється не на весь свій діапазон, як в АЦП послідовного наближення, а лише на декілька кроків квантування, “слідкуючи” за вхідною напругою Uх. Це й підвищує швидкодію.
Щодо недоліків слідкуючого АЦП, то головний з них полягає в тому, що АЦП має зворотний зв’язок (А3 – D6). Через це слідкуючі АЦП мають схильність до самозбудження. Тому підсилення А2 має бути менше за АЦП послідовного наближення, через що й роздільна здатність менше.
Наступним недоліком є те, що час перетворення хоча і менше за АЦП послідовного наближення, але може займати декілька тактових інтервалів.

## Slide 66
5.3.2.3 АЦП паралельного кодування
АЦП паралельного кодування – це найбільш швидкодіючі перетворювачі. Висока швидкодія цього типу АЦП забезпечується за рахунок одночасного порівняння вхідного сигналу з багатьма N квантами опорної напруги на N компараторах.

## Slide 68
АЦП містить:
подільник опорних напруг на резисторах R/2, R, R, …, R/2;
компаратори А1 – А7;
тригери D1 – D7
шифратор унітарного коду в двійковий (або інший) D8.
Компаратори зіставляють вхідну напругу Ux з усіма опорними напругами 1h, 2h, …, 7h, кількість яких дорівнює числу розрядів в унітарному коді.
Тригери запам’ятовують номер рівня опорної напруги, до якого наближена вхідна напруга Ux. Тригери необхідні для того, щоб гонки між виходами компараторів не впливали на роботу шифратора.

## Slide 69
Вхідна напруга Uх одночасно зіставляється з опорними рівнями, одержаними з подільника. В залежності від неї виходи компараторів набувають значень.
Стани елементів паралельного АЦП
Вхідна напруга Ux | Стани компараторів |  |  |  |  |  |  | Стани шифратора |  |  | Десяткове число
 | k7 | k6 | k5 | k4 | k3 | k2 | k1 | y3 | у2 | у1 | N
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
4h | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
5h | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
6h | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
7h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7

## Slide 70
Стани компараторів k1 … k7 за командою С запам’ятовуються відповідно тригерами D1–D7.
Завдяки цим тригерам входи шифратора х1… х7 позбавлені аналогових змін напруг, які діють на виходах компараторів. Тому входи шифратора D8 не зазнають гонок, що викликають його хибні спрацьовування. Щодо станів х1… х7, то вони збігаються зі станами k1… k7.
Зі схеми видно, що на входи х1… х7 шифратора D8 в унітарному коді надходить номер того рівня опорної напруги, якому дорівнює вхідна напруга Uх з похибкою h/2, де h – крок квантування.
Отже будь-яка вхідна напруга за будь-якої кількості кроків квантування перетворюється в число за лише один такт синхроімпульсу С.

## Slide 71
Паралельний АЦП є найбільш швидкодіючим.
Недоліком АЦП паралельного кодування є значні апаратурні витрати, які пропорційні розрядності перетворювача. Наприклад, для реалізації 100 кроків квантування необхідно мати понад 100 резисторів, 100 компараторів, 100 тригерів і 100-входовий шифратор.
Реалізувати ці вимоги практично неможливо.

## Slide 72
5.3.2.4 Послідовно-паралельні АЦП
В паралельно-послідовних АЦП використовують два АЦ перетворення: спочатку вхідну напругу перетворюють на число з великим кроком квантування, а потім залишену частину вхідної напруги в межах до одного великого кроку перетворюють дрібними кроками квантування.
Нехай кількість кроків дорівнює 100. Як зазначалося раніше, для цього необхідне обладнання 100 унітарних розрядів. Використаємо два АЦП по 10 унітарних розрядів у кожному. Тоді необхідні лише 20 розрядів.

## Slide 73
схема паралельно-послідовного АЦП містить: два АЦП D1 і D5 на 10 унітарних розрядів. АЦП D1 має опорну напругу Uоп, а АЦП D5 – у К разів менше, де К – кількість розрядів.
Тому крок квантування АЦП D1 становить h1 = Uоп/10 = 0,1Uоп, а АЦП D5 має крок квантування h2 = 0,1Uоп/10 = 0,01Uоп .

## Slide 74
Нехай вхідна напруга, яку треба перетворити на число, дорівнює Uх = 99h. Тоді число на виході суматора D6 має дорівнювати 99. Це здійснюється наступним чином. На виходах АЦП D1 буде число 8 + 1 = 9. Суматором D6 воно сприймається як 90.
На виходах АЦП D2 буде число 8 + 1 = 9. Разом 90 + 9 = 99. При цьому на виходах суматора D6 буде двійкове число 1100011, десятковий еквівалент якого становить 64 + 32 + 2+1 = 99.
Так число 99 одержане не 99 унітарними розрядами, а лише двадцятьма.
Недоліком послідовно-паралельних АЦП є подвійний час перетворення порівняно з паралельним АЦП та досить значна кількість елементів, але кращого швидкодіючого АЦП сьогодні немає.

## Slide 75
Основні параметри і характеристики ЦАП
Основні параметри і характеристики АЦП
Тип мікросхеми | Розрядність, n | Максимальне відхилення, % | Час перетворення tп, мкс | Технологія
К427ПА4 | 16 | 0.0015 | 20 | КМОН
К572ПА2 | 12 | 0.025 | 15 | Біполярна
КМ1118ПА1 | 8 | 0.75 | 0.02 | Біполярна
К1108ПА3 | 8 | 0.5 | 0.05 | Біполярна
КМ1148ПА1 | 10 | 0.75 | 1 | Біполярна
Тип мікросхеми | Розрядність, n | Максимальне відхилення, % | Час перетворення tп, мкс | Технологія
КР572ПВ3 | 8 | ± 0.75 | 7.5 | КМОН
К1107ПВ1 | 6 | ± 0.5 | 0.1 | Біполярна
М1107ПВ6 | 10 | ± 1.5 | 0.06 | Біполярна
К1108ПВ2 | 12 | ± 1 | 0.9 | Біполярна