## Slide 1: Моделі просторових даних

## Slide 2: План
Векторні та об'єктні моделі даних
Мозаїчні моделі даних

## Slide 3
Тематичний шаровий підхід дозволяє нам упорядкувати складність реального світу
http://bgis.sanbi.org/GIS-primer/page_13.htm

## Slide 4: ТИПИ ДАНИХ ГІС
Базовий тип даних у ГІС відображає традиційні дані, що знаходяться на карті. Відповідно, ГІС-технологія використовує два основні типи даних. Це:
Просторові дані
Атрибутивні дані

## Slide 5: Просторові дані
Просторові дані --- описують абсолютне та відносне розташування географічних об'єктів.
Традиційно просторові дані зберігалися та представлялися у вигляді карти. Для цифрового зберігання географічних даних розвинулися два основні типи моделей просторових даних. Вони називаються:
Вектор;
Растр.

## Slide 6: Представлення реального світу та показ відмінностей у тому, як векторна та растрова ГІС відображатимуть цей реальний світ.
Наведена нижче діаграма відображає два основні методи кодування просторових даних.
Це векторні та растрові дані. Дані зображень використовують методи, дуже схожі на растрові дані, проте зазвичай не мають внутрішніх форматів, необхідних для аналізу та моделювання даних.
Зображення відображають картини або фотографії пейзажу.

## Slide 7: Концептуальні представлення
Навколишнє середовище
Растрове представлення
Векторне представлення
Модель географічних явищ

## Slide 8
Вирубки
Болота
Лісі
Сіножати
Точки
Дуги
Полігони

## Slide 9
2.1. Базове визначення векторних моделей.
2.2. Векторні нетопологічні та топологічні моделі.
2.3. Переваги та недоліки векторних моделей.

## Slide 10: Дискретні об'єкти: векторне представлення

## Slide 11: ВЕКТОРНІ ДАНІ
Геометричні примітиви

## Slide 12
Векторні (просторові) дані та атрибутивні дані
Легко додати додаткову інформацію
Річкова площа:
Назва, Код, Довжина, Якість та інші.
Вимірювальна станція:
Назва, код, температура, модель та інше.
Векторне представлення

## Slide 13: Характеристики простору в ГІС
3D евклідів простір. Геометричні примітиви: точки (нульвимірні), лінії (одновимірні), квадрати (двовимірні) та об'єми (тривимірні).
Метричний простір - Означально функції відстані
Топологічний простір, тобто внутрішня частина та межа, інваріантні відносно топологічного відображення

## Slide 14: Визначення топології
Термін, що використовується для позначення безперервності простору та просторових властивостей, таких як зв'язність, які залишаються незмінними після спотворення. У ГІС топологія стосується способу, яким географічні об'єкти пов'язані між собою.
Властивості геометричних форм, які залишаються незмінними, коли форми деформуються або трансформуються шляхом згинання, розтягування та стиснення.

## Slide 15: Векторні нетопологічні та топологічні моделі
Типи топологій
Неявний
Підключено
Завершено

## Slide 16: Топологія
Структура об'єкта не залежить від геометричного представлення. Завдяки використанню неперервних перетворень топологічні властивості залишаються незмінними.
« гумовий корабель » трансформація

## Slide 17: Проблеми, що не використовують топологію
Межі між сусідніми полігонами потрібно оцифрувати та зберегти двічі (розщеплення та пробіли)
Інформація про сусідні об'єкти
Не можна відображати острови по-різному, як у графічних методах
Немає простого способу перевірити, чи межа заблокована та чи має правильну форму (глухі кути, дивні полігони)
тріски
прогалини
глухі кути
дивні полігони

## Slide 18: Векторні структури даних та топологія

## Slide 19: Географічні об'єкти ( Прості об'єкти )
об'єкт | координати
П1 | x1,y1,x2,y2,x3,y3,…,x1,y1
П2 | x1,y1,x9,y9,x8,y8,…x1,y1
… | 
Об'єкт-територія обслуговується за допомогою точкових координат!
Топологія існує лише неявно!
Спагеті

## Slide 20
зовні
Площа
Лінія/ Полілінія
Прості об'єкти - визначення геометрії
0, 1 та 2 - вимірна геометрія
Просторові об'єкти
Групи подібних об'єктів
Об'єкт
Визначення для
Точка
межа
всередині
Спагеті

## Slide 21
Прості об'єкти - визначення геометрії
Особливості геометрії простих об'єктів:
лише прямі з'єднання між точками (не має криволінійних дуг)
не має топології
Приклади недозволених об'єктів (складних)
Спагеті

## Slide 22: Топологічна структура
Ділянки подаються до полігону, а топологія чітко визначена!
Дуга | Від вузла | До вузла | Ліворуч | Праворуч
1 | 1 | 2 | 0 | П1
2 | 2 | 3 | 0 | П1
… | … | … | … | …
7 | 7 | 8 | П2 | П1
… | … | … | … | …
10 | 1 | 13 | П2 | 0
вузол | Х | у
1 | Х1 | Y1
2 | Х2 | y2
3 | х3 | y3
… | … | …
Полігон | дуга
П1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
П2 | 10, 11, 12, 13, 14, 7, 8, 9
… | …
вузла - дуги - полігону

## Slide 23: Для чого потрібна топологія в ГІС?
Топологія — це, по суті, інформація про взаємозв'язки, про зв'язок між областями на карті.
Інше визначення топології: ті характеристики геометричних об'єктів (таких як багатокутник), які не залежать від вимірювання в системі координат.

## Slide 24: Векторна структура даних
Векторні моделі даних базуються на векторах або полігонах.
Полігон — це примітив або базова одиниця векторної моделі даних.
Якщо уявити Землю як поділену на неправильні багатокутники, кожен квадратний дюйм яких покритий одним (але не двома) багатокутниками, то ви отримаєте основу для моделі поля, на якій базується векторна система.
Векторний підхід передбачає форму атрибутивної бази даних для приєднання геометричних об'єктів.

## Slide 25: ВЕКТОРНІ ТА РАСТРОВІ – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Дані можна представити з їхньою початковою роздільною здатністю та формою без узагальнення.
Графічний результат зазвичай естетичніше привабливий (традиційне картографічне представлення);
Оскільки більшість даних, наприклад, паперові карти, представлені у векторній формі, перетворення даних не потрібне.
Зберігається точне географічне розташування даних.
Дозволяє ефективно кодувати топологію, і, як наслідок, ефективніше виконувати операції, що потребують топологічної інформації, наприклад, близькість, аналіз мережі.
Переваги векторних даних:

## Slide 26: ВЕКТОРНІ ТА РАСТРОВІ – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Розташування кожної вершини потрібно зберігати явно
Для ефективного аналізу векторні дані необхідно перетворити на топологічну структуру. Це часто вимагає ресурсоємної обробки та зазвичай ретельного очищення даних. Крім того, топологія є статичною, і будь-яке оновлення або редагування векторних даних вимагає її перебудови.
Алгоритми для маніпулятивних та аналітичних функцій є складними та можуть потребувати ресурсоємної обробки. Часто це обмежує функціональність для великих наборів даних, наприклад, великої кількості ознак.
Безперервні дані, такі як дані про висоту, неефективно представлені у векторній формі. Зазвичай для цих шарів даних потрібне суттєве узагальнення або інтерполяція даних.
Просторовий аналіз та фільтрація в межах полігонів неможливі
Недоліки векторних даних:

## Slide 27: Векторизація растра
Лінії
Полігони
 Потрібні додаткові алгоритми згладжування!

## Slide 28: Методи зберігання векторних даних
геометричних даних 3433989.35/5399102.09 3433060.42/5398073.89
графічного опису , ширина: 3 мм, колір: ЧЕРВОНИЙ, візерунок: ТОЧКОВИЙ
Графічні дані: Геометрія + Графічний опис
Х
Х
Х
Х

## Slide 29
Атрибутні дані , наприклад Тип: Highway.
Рух по смугах: 4
Назва: А5
Інші дані , такі як мультимедіа
Х
Х
Ідентифікатор | тип | Рух транспорту на смузі руху | Назва
… |  |  | 
34 | Н | 4 | А5
Методи зберігання векторних даних

## Slide 30: Методи зберігання векторних даних
Топологія геометрії OID Час Атрибути
(сусідні полігони) використовувати власника
12456 x1,y1 122423 Січе .20 14 поле Кавун
... 435666
xn,yn 655680
Геоінформаційні об'єкти
має ідентифікатор
має набір властивостей (атрибутів)
Має геометрію, тобто одна з властивостей геометрично пов'язана з системою координат
може мати інший зв'язок з іншими об'єктами

## Slide 31: Методи зберігання векторних даних
Геометрія
графічне представлення ( для кожного об'єкта класу )
Атрибутивні дані
Ідентифікатор об'єкта
тобто формат ArcView Shape від ESRI:
Геометрія: Shape-файл (* .shp )
дані атрибутів: DBase-File (* .dbf)
файл просторового індексу (* .shx )
графічне представлення: Project-File (* . apr )
Підхід 1: окремо зберігати геометрію, графічне представлення та атрибутивні дані
Але
один з найпоширеніших
використані формати для
обмін даними в ГІС!

## Slide 32: Методи зберігання векторних даних
Підхід 2: Збереження геометрії та графічного представлення для кожного об'єкта окремо від даних атрибутів
геометрія + графічне зображення
Атрибутивні дані
Ідентифікатор об'єкта
Тобто , AutoCAD- Map від Autodesk :
геометрія + графічне представлення : DWG або DX F -файл
атрибутні дані : Файл бази даних
Більшість ГІС
підтримує прямий імпорт
Дані САПР

## Slide 33: Методи зберігання векторних даних
Підхід 3: зберігати геометрію та атрибутивні дані разом, але окремо від графічного представлення
геометрія + атрибутивні дані
графічне представлення
клас об'єкта
тобто ArcGIS від ESRI (Персональна геобаза даних, СУБД, подібна до Oracle, Informix, DB2)
геометрія + атрибутивні дані: файл бази даних (MS-Access,? Oracle, SQLServer )
графічне представлення: файл карти (* . mxd )

## Slide 34: Типи географічних явищ
Географічне поле — це географічне явище, для якого можна визначити значення кожної точки в полі дослідження.
Географічні об'єкти заповнюють досліджувану територію та, як правило, добре помітні, дискретні, обмежені кордонами. Простір між ними потенційно порожній.
Географічні феномени

## Slide 35: полегшення
Географічні явища: Суцільні поля
Опади
значення

## Slide 36: Класифікація земель
Географічні явища: дискретні поля
Класифікація опадів

## Slide 37: Географічні явища: дискретні поля
Інженерні мережі
Дренаж
Оглядові колодязі
Клапани, клапани
Будинки

## Slide 38: Принципи моделювання поля (поверхні)

## Slide 39
3.1. Принципи моделювання поверхонь.
3.2.Структури, що моделюють земну поверхню.
3.3. Растрова модель.
3.4. Методи стиснення сітчастих структур.

## Slide 40: Принципи моделювання поля (поверхні)

## Slide 41: Структури моделювання земної поверхні
решітка
сітка
Мозаїка

## Slide 42: Структури моделювання земної поверхні
Звичайний

## Slide 43: Структури моделювання земної поверхні
Нерегулярний

## Slide 44: Растрова модель
Растрове представлення

## Slide 45: Растрова модель
1 ... н
1
.
.
.
н
клітина (35,67)
колони
рядки
1. уявна сітка досліджуваної території
2. координати для кожної комірки
3. Уся сітка має бути географічно прив'язана
4. Інформація зберігається для внутрішніх просторових об'єктів
5. кордони нечітко визначені

## Slide 46: Растрова модель
позиція,
значення,
роздільна здатність
видимість (відбиття)
24
24
Позиція: 535020E, 3642640N
значення: 24
роздільна здатність: 10 м
видимість: RGB (255,0,0)

## Slide 47: Роздільна здатність растрового зображення

## Slide 48: ВЕКТОРНІ ТА РАСТРОВІ – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Географічне розташування кожної комірки визначається її положенням у матриці комірок. Відповідно, окрім точки початку відліку, наприклад, лівого нижнього кута, географічні координати не зберігаються.
Через особливості методу зберігання даних, аналіз даних зазвичай легко програмувати та швидко виконувати.
Внутрішня природа растрових карт, наприклад, карт з одним атрибутом, ідеально підходить для математичного моделювання та кількісного аналізу.
Дискретні дані, наприклад, лісові насадження, враховуються так само добре, як і безперервні дані, наприклад, дані про висоту, і полегшують інтеграцію двох типів даних.
Системи з сітковими комірок дуже сумісні з растровими пристроями виведення, наприклад, електростатичними плотерами, графічними терміналами.
Переваги растрових даних:

## Slide 49: ВЕКТОРНІ ТА РАСТРОВІ – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Розмір комірки визначає роздільну здатність, з якою представлені дані.
Особливо важко адекватно відобразити лінійні об'єкти залежно від роздільної здатності комірки. Відповідно, важко встановити мережеві зв'язки.
Обробка пов'язаних атрибутивних даних може бути громіздкою, якщо існують великі обсяги даних. Растрові карти за своєю суттю відображають лише один атрибут або характеристику для певної області.
Оскільки більшість вхідних даних мають векторну форму, дані необхідно конвертувати з вектора в растровий формат. Окрім підвищених вимог до обробки, це може призвести до проблем із цілісністю даних через узагальнення та вибір невідповідного розміру комірок.
Більшість вихідних карт, отриманих із систем з комірковою сіткою, не відповідають високоякісним картографічним потребам.
Недоліки растрових даних:

## Slide 50: Растеризація дискретних об'єктів

## Slide 51
* - рисунок і з джерела http://www.sfu.ca/gis/geog_x55/web255/icons/lec_8_raster_ops.pdf

## Slide 52: Характеристики растрової моделі даних
Растрова модель поділяє всю досліджувану область на регулярну сітку комірок у певній послідовності. Звичайна послідовність - рядок за рядком, починаючи з верхнього лівого кута.
Кожна клітинка містить одне значення.
Растрові моделі даних заповнюють простір, оскільки кожне місце в досліджуваній області відповідає комірці в растрі.
Один набір комірок та пов'язаних з ними значень – це шар.

## Slide 53: РАСТРОВІ ДАНІ
http://www.sfu.ca/gis/geog_x55/web255/icons/lec_7_raster_ds.pdf