## Slide 1: Оцінка і прогноз якості земель
Лектор: Барвінський А.В.,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри управління земельними ресурсами

## Slide 2: Модуль 2. Трансформація якості земель сільськогосподарського призначення під впливом деградаційних процесів

## Slide 3: Тема 6. Вплив техногенного забруднення на стан сільськогосподарських угідь та прогноз їх якості

## Slide 4: План лекції:
1. Основні види техногенного забруднення земель
2. Критерії та показники оцінки стану земель щодо забруднення
3. Заходи щодо поліпшення екологічного стану техногенно забруднених земель

## Slide 5: Інформаційні джерела:
1. Оцінка і прогноз якості земель /Барвінський А.В., Тихенко Р.В. – Підручник (Рекомендовано НУБіП України, протокол №11 від 24.06.15 р.).-Київ: Медінформ, 2015.-642 с.
2. Алгоритм оцінки і прогнозу якості земель /Практикум з дисципліни «Оцінка і прогноз якості земель»/Рекомендовано до друку Вченою радою ННІ земельних ресурсів та правознавства НУБіП України (протокол №7 від 7 квітня 2012 року) /А.В.Барвінський, Р.В.Тихенко. –Київ: Центр інформаційних технологій, 2012.-136с.
3. Структура земельного фонду України та динаміка його змін /Електронний ресурс.- Режим доступу:
http://land.gov.ua/info/struktura-zemelnoho-fondu-ukrainy-ta-dynamika-ioho-zmin/
4. Земельні ресурси України /Електронний ресурс. -Режим доступу:
http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8.ppt

## Slide 6: Вибір і обґрунтування критеріїв оцінки стану земельних ресурсів щодо забруднення - це складова частина більш глобальної проблеми нормування антропогенного навантаження на екосистеми (за А.І. Фатєєвим)
Екологічно чисті території можна розглядати як еталон розумного впливу людини на ґрунтовий покрив,
у той час як забруднені сільськогосподарські угіддя - це наслідок незбалансованого антропогенного впливу на довкілля

## Slide 7: Основні групи абруднюючих речовин:
важкі метали
пестициди
радіонукліди

## Slide 8: Негативний вплив науково необгрунтованих норм мінеральних добрив на довкілля
1) підкислення ґрунтового розчину
2) забруднення ґрунтових вод в результаті фільтрації добрив (особливо азотних)
3) накопичення надлишкових запасів нітратного азоту в продукції рослинництва
4) забруднення водосховищ залишками добрив в результаті процесів ерозії

## Slide 9: Особливості оцінки екологічного стану ґрунтів, обумовленого техногенним впливом
1) важко встановити початок техногенної деградації, бо у ґрунтах суттєвих зовнішніх змін не відбувається
2) у реальних умовах майже завжди має місце поліелементне забруднення ґрунтів

## Slide 10: В природі немає токсичних елементів, але є їх токсичні концентрації (за В.Б.Ільїним)
При поліелементному забрудненні ґрунтів найбільшу небезпеку для рослин буде викликати елемент, концентрація якого в ґрунтовому розчині буде найвищою

## Slide 11: Критерії оцінки екологічного стану земельних ресурсів
вміст залишкової кількості пестицидів у ґрунтах, мг/кг
вміст залишкової кількості пестицидів у рослинній масі, мг/кг
вміст валових форм важких металів у ґрунтах, мг/кг
вміст валових форм важких металів у рослинній масі, мг/кг
вміст рухомих форм важких металів у ґрунтах, мг/кг
щільність забруднення ґрунтів цезієм-137 і стронцієм-90, Кі/км2

## Slide 12: Нормативи оцінок екологічного стану земель відносно їх забруднення важкими металами
Типи екологічної ситуації | Відносно кларків | Відносно ГДК |  | 
 |  | Валові форми |  | Рухомі форми у ґрунті
 | Валові форми у ґрунті | у ґрунті | у рослинах | 
Сприятлива | 1-2 | <0,5 | <1 | <1
Задовільна | 2-4 | 0,5-1,5 | <1 | <1
Передкризова | 4-5 | 1,5-2,0 | <1 | 1,1-2,0
Кризова | 5-6 | 2,0-2,5 | 1,1-1,5 | 2,1-10
Катастрофічна | >6 | >2,5 | >1,5 | >10

## Slide 13: Нормативи оцінок пестицидного забруднення ґрунтів
Типи екологічної ситуації | Нормативи оцінок |  | 
 | Пестицидне навантаження, кг/га д.р. | Залишкові кількості пестицидів* | 
 |  | у ґрунті | у рослинах
1. Сприятлива | <3 | не виявляються | не виявляються
2. Задовільна | 3-4 | <ГДК | <ГДК
3. Передкризова | 4-5 | <ГДК | <ГДК
4. Кризова | 5-6 | 1,1-1,5 ГДК | 1,1-1,5 ГДК
5. Катастрофічна | >6 | 1,6-10 ГДК | 1,6-10 ГДК

## Slide 14: Нормативи оцінок щільності радіоактивного забруднення земель, Кі/км2
Типи екологічної ситуації | Cs-137 | Sr-90
1. Сприятлива | на рівні природного фону | на рівні природного фону
2. Задовільна | 0,1-1,0 | <0,02
3. Передкризова | 1-5 | 0,02-1,0
4. Кризова | 5-15 | 1-3
5. Катастрофічна | >15 | >3

## Slide 15: Зведена таблиця нормативів оцінок екологічного стану земель, обумовленого техногенним впливом
Тип екологічної ситуації | Пестициди |  |  | Важкі метали |  |  |  | Щільність забруднення ґрунтів радіо-нуклідами, Кі/км2 | 
 | навантаження, кг/га д.р. за рік | Залишкові кількості (відносно ГДК) |  | Валові форми |  |  | Рухомі форми |  | 
 |  |  |  | у ґрунті |  | у рослинах | у ґрунті |  | 
 |  | у ґрунті | у рослинах | кларки | відносно ГДК |  |  | Сs-137 | Sr-90
1.Сприя-тлива | <3 | не виявля-ються | не виявля-ються | 1-2 | <0,5 | <1 | <1 | на рівні природ ного фону | на рівні природного фону
2.Задо-вільна | 3-4 | <1 | <1 | 2-4 | 0,5-1,5 | <1 | <1 | 0,1-1,0 | <0,02
3.Перед-кризова | 4-5 | <1 | <1 | 4-5 | 1,5-2 | <1 | 1,1-2,0 | 1-5 | 0,02-1,0
4.Кризова | 5-7 | 1,1-1,5 | 1,1-1,5 | 5-6 | 2-2,5 | 1,1-1,5 | 2-10 | 5-15 | 1-3
5.Ката-строфічна | >7 | 2-10 | 2-10 | >6 | >2,5 | >1,5 | >10 | >15 | >3

## Slide 16: Групування районів за їх навантаженням мінеральними добривами (кг/га):
1. <60 - мінімальне навантаження
2. 60-90 - дуже низьке навантаження
3. 90-120 - низьке навантаження
4. 120-150 - навантаження нижче середнього
5. 150-180 - середнє навантаження
6. 180-240 - високе навантаження
7. >240 - дуже високе навантаження

## Slide 17: Навантаження сільськогосподарських угідь пестицидами, 1986р. (кг/га )

## Slide 18: Навантаження сільськогосподарських угідь пестицидами, 1991р. (кг/га)

## Slide 19: Забруднення ґрунтів залишками пестицидів (% забруднених земель від загальної площі)

## Slide 20: Вміст валових форм свинцю (мг/кг ґрунту, ГДК -32)

## Slide 21: Забруднення ґрунтів радіонуклідами (Cs137, Кі/км2)

## Slide 22
Аналіз даних, що характеризують забруднення земельних ресурсів
На значній частині території країни (72-75%) екологічну ситуацію можна вважати задовільною
Це пов'язано як не парадоксально з погіршенням економічного становища, зупинкою багатьох промислових підприємств, різким зменшенням обсягів використання добрив і пестицидів

## Slide 23: Заходи щодо підтримання або відтворення еколо­гічної стійкості земельних ресурсів залежно від ступеня техногенного забруднення
Профілактичні
Оперативні
Перспективні

## Slide 24: Профілактичні заходи - запобігають розвитку про­цесів техногенного забруднення земель
техніч­ного характеру
(спрямовані на вдосконалення очисних споруд на промислових підприємствах, модернізацію знарядь по внесенню мінеральних добрив і пестицидів)
технологічного плану
(спрямовані на суворе дотримання екологічних вимог до промислово­го чи сільськогосподарського виробництва)
на територіях із сприятливою, задовільною і передкризовою екологічною ситуацією

## Slide 25: Оперативні заходи необхідні у випадках термінового реагуван­ня на різке погіршення екологічного стану земель в разі виникнення аварійних ситу­ацій
- на сільськогосподарських угіддях
(слід збільшити дози внесення гною,
обов'язково застосовувати кальцієвмісні сполуки, здійснити переорієнтацію характеру використання рослинницької продукції з харчового на технічний)
- на землях іншого призначення
(необхідно використовувати радіопротектори, кальцієвмісні сполуки, цеоліти, адсорбенти різних видів по­ходження, фітомеліоранти тощо)
на територіях із кризо­вою екологічною ситуацією з метою недопущення подальшого по­гіршення стану земель

## Slide 26: Перспективні заходи - заходи по створенню умов екологіч­ної рівноваги у природному середовищі
1. Зміцнення служби контролю за діяльністю атомних електро­станцій, підприємств важкої індустрії, хімічних заводів тощо
2. Створення державного науково-технічного центру з розробки найсучасніших систем очисних споруд для підприємств із викидами у повітря значних обсягів токсичних ре­човин
3. Впровадження сучасних технологій утилізації комунальних відходів
4. Розробка суворих екологічних вимог до застосування нових неадаптованих до умов України видів іноземних пестицидів

## Slide 27: Висновки
Залежно від ступеня техногенного забруднення для підтримання або відтворення еколо­гічної стійкості земельних ресурсів проводять профілактичні; оперативні та перспективні заходи.
Ці заходи лежать в основі концепції екологічної безпеки земельних ресурсів України стосовно забруднення. У загальному вигляді вона включає такі розділи як оцінка, контроль, охорона, підтримка і відтворення екологічної стійкості земельних ресурсів.
Рухаючись від оцінки екологічного стану ґрунтів через організацію контролю до заходів по охороні, підтримці і відтворенню екологічної стійкості земель, формується ефективна система управління екологічним станом земельних ресурсів країни.

## Slide 28: Контрольні питання для самоперевірки:
1. Назвіть критерії оцінки екологічного стану земельних ресурсів щодо техногенного забруднення.
2. В чому полягає складність встановлення початку техногенної деградації?
3. Що є основою негативного впливу на рослину певного хімічного елементу?
4. Назвіть основні нормативи необхідні для оцінки екологічного стану земель щодо забруднення.
5. Які заходи застосовують для відтворення екологічної стійкості техногенно забруднених земель?

## Slide 29
Дякую за увагу !